Дорогие родители!

Поздравляем Вас с приобретением детского автомобильного сиденья безопасности Maxi-Cosi Priori.
При разработке Maxi-Cosi Priori важную роль играли безопасность, комфорт и простота в использовании. Это изделие соответствует самым строгим нормам безопасности.
Исследования показали, что во многих случаях детскими автомобильными сиденьями пользуются неправильно. Найдите, пожалуйста, время и внимательно прочитайте данную инструкцию. Maxi-Cosi Priori обеспечит максимальную безопасность Вашему ребенку только в том случае, если им будут пользоваться согласно руководству.
Исследования, проводимые нашим отделом совершенствования изделий, использование различных испытательных стендов и отзывы покупателей убеждают нас в том, что мы идем в ногу с последними разработками в области детской безопасности. Если у Вас возникнут вопросы в процессе пользования сиденьем Maxi-Cosi Priori, мы с удовольствием ответим на них.

1 Обшивка (чехол)
2 Механизм, закрепляющий ремень безопасности автомобиля
3 Дверца отсека, предохраняющего ремень
4 Крючки для бедренного ремня безопасности
5 Корпус сиденья
6 Скоба
7 Основание сиденья 
8 Наклейка с информацией для пользователя
9 Этикетка с эмблемой ЕЭС
10 Руководство по эксплуатации
11 Прорези (отверстия) для ремня безопасности
12 Подушки для ремня безопасности
13 Замок ремня безопасности
14 Кнопка для регулировки натяжения ремня безопасности
15 Ремень, регулирующий натяжение ремней безопасности
16 Ручка на корпусе для регулировки положения сиденья
17 Плечевой ремень безопасности
18 Крючки, удерживающие ремень безопасности

Важно
• ВНИМАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией
• ВНИМАНИЕ: Обратите особое внимание на правильное положение привязных ремней, поскольку от этого зависит безопасность Вашего ребенка. Ремни должны проходить по красным меткам, расположенным между корпусом и основанием сиденья. См. Рис. В2 или наклейку на боковой стороне Maxi-Cosi Priori.
• ВНИМАНИЕ: Если Вы хотите, чтобы сиденье служило Вам долго, храните руководство по пользованию в специально отведенном для этого месте в задней части Maxi-Cosi Priori.
• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте Вашего ребенка не пристегнутым к сиденью.
• ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте детское автомобильное сиденье в автомобиле на переднем пассажирском месте, оборудованном воздушной подушкой. Это не безопасно. Выше сказанное не относится к боковым подушкам безопасности.
• Перед тем, как начать пользоваться сиденьем, внимательно изучите иллюстрации, приведенные в руководстве по эксплуатации. Maxi-Cosi Priori обеспечит максимальную безопасность Вашему ребенку только в том случае, если сиденьем будут пользоваться согласно инструкции. 
• Maxi-Cosi Priori можно использовать только на сиденье автомобиля, установленном в направлении движения и снабженном инерционными ремнями безопасности с креплением в 3-х точках или статическими ремнями с креплением в 2-х точках, что отвечает Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R16 или другим аналогичным нормам.
• Сиденье Maxi-Cosi Priori разработано в соответствии с самыми последними строгими требованиями Европейского Стандарта Безопасности (ЕСЕ R44/03) и предназначено для детей весом от 9 до18 кг (от 9 месяцев до 4 лет).
• Поврежденное в результате аварии сиденье должно быть заменено, даже если оно выглядит как новое.
• Безопасность может быть гарантирована производителем только в том случае, если сиденье находится в эксплуатации у лица, его приобретшего.
• Мы настоятельно рекомендуем не покупать подержанный товар, поскольку в этом случае Вы не можете быть уверены в том, что сиденье не побывало в аварии и не было повреждено.
• Подушки ремней являются частью системы безопасности, поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам всегда ими пользоваться. 
• Убедитесь, что Ваш багаж и все предметы, могущие причинить какой-либо вред пассажирам во время аварии, надежно закреплены. 
• Мы советуем не пользоваться сиденьем безопасности более 5 лет с момента его приобретения. Качество изделия может ухудшиться, например, из-за процесса старения пластика, причем Вы этого можете не заметить. 
• Ни при каких обстоятельствах движущиеся части Maxi-Cosi Priori нельзя смазывать маслом или каким-либо жиром.

Другие указания
• Maxi-Cosi Priori нельзя использовать без ОРИГИНАЛЬНОГО заводского покрытия (обшивки), поскольку оно является составной частью системы безопасности сиденья.
• Сиденье Maxi-Cosi Priori в автомобиле всегда должно быть закреплено ремнем безопасности, даже когда им не пользуются. Неприкрепленное к пассажирскому месту сиденье может травмировать пассажиров при внезапной остановке автомобиля или в случае аварии.
• Убедитесь, что сиденье не повреждено и его не заклинило между или под тяжелым багажом при регулировке положения пассажирского места, при захлопывании двери автомобиля и т.п. 
• Ни в коем случае не вносите никаких изменений в конструкцию Maxi-Cosi Priori, так как это может частично или полностью нарушить систему безопасности сиденья. 
• В летнее время года пластиковые и металлические части сиденья могут сильно нагреваться. Чтобы не обжечься, советуем Вам накрывать Maxi-Cosi Priori тканью, если Вы оставляете Ваш автомобиль на улице под палящими лучами солнца.
• Во избежание повреждения обшивки не пытайтесь устранить с нее эмблему Maxi-Cosi Priori.
• Пользуйтесь сиденьем даже во время непродолжительных поездок, поскольку именно тогда случаются аварии.
• Прежде чем приобрести сиденье, убедитесь, что оно подходит к Вашему автомобилю
• Делайте короткие остановки во время длинных переездов, чтобы дать возможность Вашему ребенку свободно двигаться.
• Подавайте хороший пример, пристегиваясь в автомобиле ремнями безопасности. 
• Объясните Вашему ребенку, что нельзя играть пряжкой замка ремня безопасности.  
Вопросы
Если у Вас возникнут претензии в период действия гарантии или любые другие вопросы, пожалуйста, позвоните Вашему поставщику или импортеру (список адресов Вы найдете на обратной стороне руководства по эксплуатации).
Ремень безопасности
Maxi-Cosi Priori можно использовать только на сиденье автомобиля, снабженном инерционными ремнями безопасности с креплением в 3-х точках или статическими ремнями с креплением в 2-х точках, что отвечает Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R16 или другим аналогичным нормам. Ни при каких обстоятельствах НЕЛЬЗЯ пользоваться инерционным ремнем с креплением в 2-х точках.
• Практически во всех автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, можно устанавливать сиденье Maxi-Cosi Priori. И все же иногда ремень может быть установлен слишком далеко впереди по отношению к пассажирскому месту, в этом случае правильно установить Maxi-Cosi Priori не представляется возможным, придется Вам использовать его на другом пассажирском месте.
• В некоторых случаях ремень безопасности в автомобиле слишком длинный и пряжка замка попадает между корпусом и основанием Maxi-Cosi Priori и не дает возможности правильно закрепить сиденье на пассажирском месте, в этом случае Вам придется установить его на другом пассажирском месте.
Внимание: см. рис. С2
Пять положений сиденья Maxi-Cosi Priori (рис.A)
Сиденье Maxi-Cosi Priori может быть зафиксировано в одном из пяти положений (рис. А):
Потяните на себя ручку, расположенную под передней частью сиденья, толкайте корпус Maxi-Cosi Priori вперед или назад по желанию. Отпустите ручку, когда сиденье установлено в нужном положении, и толкайте сиденье, пока не услышите характерный щелчок.
Как установить Maxi-Cosi Priori на пассажирском месте, оборудованном ремнями безопасности с креплением в 3-х точках (рис.А-В)
Устанавливая ремни безопасности в Вашем автомобиле, следуйте указаниям, приведенным выше в нашей инструкции относительно ремней с креплением в 3-х точках (см. раздел "Ремень безопасности").
Ремень безопасности с креплением в 3-х точках показан на рис. В.
Установите Maxi-Cosi Priori на сиденье автомобиля в положении для сна (рис. А).
Протяните ремень между корпусом и основанием детского сиденья (рис. В1).
Застегните пряжку замка (рис. В1). Бедренный ремень удерживается теперь красными крючками, а плечевой ремень проходит по диагонали через пряжку вверх. Поместите плечевой ремень только с одной стороны в зажим для ремня (рис. В2) и закройте зажим (рис. ВЗ-1). Внимание! Плечевой ремень теперь прикреплен только со стороны ролевого механизма. Толкните детское сиденье с силой по направлению к пассажирскому сиденью и затяните туго плечевой ремень, чтобы Maxi-Cosi Priori оказалось прочно закрепленным на сиденье автомобиля (ВЗ-2). Проверьте все еще раз!
Как установить Maxi-Cosi Priori на пассажирском месте, оборудованном ремнями безопасности с креплением в 2-х точках (рис.С)
Устанавливая ремни безопасности в Вашем автомобиле, следуйте указаниям, приведенным выше в нашей инструкции относительно ремней с креплением в 2-х точках (см. раздел «Ремень безопасности»)
Ремень безопасности с креплением в 2-х точках показан на рис.С
Установите Maxi-Cosi Priori на сиденье автомобиля в положении для сна (рис.А)
Протяните ремень между корпусом и основанием детского сиденья (рис.С1)
Толкните детское сиденье с силой по направлению к пассажирскому сиденью и затяните туго ремень, чтобы Maxi-Cosi Priori оказалось прочно закрепленным на сиденье (рис. С1).
Как усадить Вашего ребенка на сиденье Maxi-Cosi Priori (рис.D)
Ослабьте плечевые привязные ремни, нажав на кнопку для регулировки натяжения ремней и потянув их на себя (рис.D1). Внимание! Не тяните за подушки ремней!
Откройте пряжку замка (рис.D 2), разведите плечевые ремни в стороны и зацепите ремни крючками, расположенными по бокам корпуса сиденья (рис.D3).
Усадите ребенка на сидение так, чтобы ему\ей было удобно, и проследите, чтобы между спинкой ребенка и спинкой сиденья не было игрушек или каких-либо других жестких предметов.
Соедините язычки замка и вставьте их в пряжку (рис.D 5)
Туго затяните ремни (рис.D6), если все же ремни провисают, подтяните их при помощи ремня для регулировки натяжения (рис.D7).
Внимание!
• Чем плотнее ремни прилегает к телу ребенка, тем надежнее его безопасность.
• Следите, чтобы подушечки ремней соприкасались с плечами ребенка сторонами с тканевой основой
• Ремень не должен быть перекручен.
• Если Вам не удается вставить язычки замка в пряжку и закрыть замок, откройте пряжку, нажав на красную кнопку, и попробуйте проделать то же самое еще раз.
• Если все же Вам не удается застегнуть привязной ремень или затянуть его, немедленно свяжитесь с Вашим поставщиком. Ни в коем случае НЕ пользуйтесь сиденьем!
Как отрегулировать плечевые ремни по высоте (D-F)
Высота ремней оптимальная, если они входят в корпус сидения непосредственно над плечами ребенка. Следите за етм, чтобы ремни правильно проходили через плечи малыша (рис.D8)
Ослабьте плечевые ремни, нажав на кнопку регулировки натяжения ремней и потянув их на себя до отказа (рис.D1). Не тяните за подушечки ремней!
Установите Maxi-Cosi Priori на сиденье автомобиля в положение для сна (рис.А) и откройте дверцу отсека, предохраняющего ремни (рис.Е1) 
Снимите плечевые ремни скобы (рис.Е2) 
Протяните плечевой ремень через корпус и обшивку сиденья, сняв подушечки, но следите, чтобы пряжка замка была застегнута, иначе ремень перекрутится (рис.Е3) 
Если Вы хотите установить ремни ниже, зафиксируйте Maxi-Cosi Priori в положении для сна (рис.А) 
Если Вы хотите установит ремни выше или посередине, зафиксируйте Maxi-Cosi Priori в положении для сидения (рис.А) 
Снимите обшивку с верхней части корпуса сиденья (рис.Е4) и просуньте подушки для ремней через отверстия в корпусе и обшивке (рис.Е5) 
Сначала просуньте одну подушку для ремня через соответствующее отверстие в обшивке и в корпусе в направлении снаружи внутрь (рис.Е6)
Затем просуньте эту подушку через соседнее отверстие в направлении изнутри наружу (рис.Е7)
Протяните ремни через подушки для ремней, обшивку и корпус сиденья (рис.Е8-Е9)
Наденьте плечевые ремни на скобы, возвратите их в предназначенный для них отсек в корпусе сиденья и проверьте, чтобы красные петли (3х) на концах ремней были обращены к корпусу (рис.Е10). Если нет, значит ремень перекрутился. Затем закройте дверцу отсека (рис.Е1)
Натяните обшивку на корпус сиденья и закрепите ее за скобы (рис.F4). Проверьте, все ли Вы сделали правильно.
Уход за обшивкой и подушками для ремней. Как снять обшивку (T-F)
• Мыть сиденье можно теплой водой с мягким мылом. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами.
• Стирать чехол следует руками при температуре не выше 30°С. Не сушите чехол в барабане (см. инструкцию по стирке). 
• Пряжку замка можно промыть теплой водой. 
• Мы советуем Вам купить запасной чехол, это даст Вам возможность всегда пользоваться Maxi-Cosi Priory, даже когда основной чехол находится в стирке или сохнет.