# ИНСТРУКЦИЯ К SUPER CAR SVE-66R

SVE-66R 
Аксессуары 
Перед началом использования проверьте наличие аксессуаров 
• Кронштейн для крепления к переднему стеклу/приборному щитку (1) 
• Кабель питания с разъемом под прикуриватель (1) 
• Присоска (2) 
• Клейкая лента (1) 
• Инструкция по эксплуатации / гарантийный талон (1) 
Обычно эксплуатируется без подсоединения кабеля питания к прикуривателю 

Зарядка аккумулятора от солнечной панели 
1. Подсоединить прилагаемый специальный никель-водородный аккумулятор 
Вставить разъем кабеля в гнездо в днище никель-водородного аккумулятора 
2. Крепить в такое место в место, где бы на солнечную панель падало достаточно солнечного света. 
Для того, чтобы на солнечную панель падало больше солнечного света, при парковке машину устанавливайте так, чтобы панель смотрела в южную сторону. В таком случае зарядка аккумулятора происходит эффективно. 

Данное устройство помимо зарядки аккумулятора или работы от прикуривателя, может также заряжаться от солнечной панели, во время езды или при стоянке. 
Однако при первом использовании аккумулятор следует зарядить с помощью прилагаемого кабеля от прикуривателя в течение примерно 10 часов (например, по 2 часа в сутки в течение 5 дней) непосредственно во время езды. 
Данное устройство в отличие от калькуляторов, не может функционировать только от солнечной панели. Для этого необходимо подсоединение специального аккумулятора. Солнечная панель служит в качестве вспомогательного средства для зарядки аккумулятора. 

Зарядка аккумулятора от прикуривателя 
1. В состоянии подсоединенного никель-водородного аккумулятора соединить прилагаемым кабелем питания гнездо постоянного тока устройства с автомобильным прикуривателем. 
Вставляйте разъем кабеля в прикуриватель с одновременным 2-3 кратным поворотом его вправо-влево. 

А. Гнездо прикуривателя 
В. Гнездо постоянного тока данного устройства 

Предупреждение 
Располагайте кабель таким образом, чтобы он не мешал срабатыванию воздушной подушки безопасности пассажира на переднем сиденье. Если кабель будет мешать, подушка не сможет должным образом сработать, кроме того, при срабатывании она захватит кабель, устройство взлетит и может привести к травме. 

По истечении 10 часов зарядки (например, по 2 часа ежедневно в течение 5 дней), выньте кабель из прикуривателя и нажмите на кнопку теста/выключения звука. Сигнальная лампочка должна замигать зеленым цветом (см. стр. 7). 
• Данное устройство предназначено для автомобилей с напряжением 12 В постоянного тока (с заземленным минусом) 
• После того, как прозвучит сигнал низкого заряда аккумулятора, его следует заряжать (в случае зарядки от прикуривателя) примерно 10 часов. 
• Для соединения с прикуривателем используйте только прилагаемый кабель. 
• Если в разъеме кабеля сгорит предохранитель, замените его на новый того же номинала (1 А). Если предохранитель после замены снова сразу же сгорит, прекратите использование устройства, выньте разъем и обратитесь в магазин приобретения. 
• Внутри разъема находятся предохранитель с пружиной. При замене предохранителя будьте внимательны, вставляйте их в нужной последовательности. 

• После полного заряда в состоянии ожидания устройство может непрерывно работать в течение примерно 30 часов. Однако при плохих погодных условиях, например, облачности, зарядка от солнечной панели невозможна, аккумулятор быстро разряжается, и сигнал о низком заряде аккумулятора последует ранее 30 часов (лампочка аккумулятора замигает красным цветом). 
Кроме того, в зимнее время из-за продолжительности светового дня и состояния солнечной панели подобный сигнал низкого заряда будет звучать часто. В таких условиях воспользуйтесь кабелем питания от прикуривателя и оперативно выполните зарядку. 
 Продолжительность непрерывной работы изменяется в зависимости от состояния различных установок.( 
• Прилагаемый аккумулятор имеет ограниченный срок службы. Если его заряда станет не хватать, его следует заменить на новый. 
• Касательно замены аккумулятора обращайтесь в магазин приобретения устройства. 

Функция автоматического выключения питания 
При незначительной вибрации когда двигатель работает на холостом ходу (во время стоянки) или когда двигатель выключен (во время парковки), устройства автоматически выключается примерно через 3 минуты. При возобновлении вибрации устройства автоматически включается. 
 В местах с сильной вибрацией и шумом устройство фиксирует небольшие( колебания, поэтому отключение питания может не происходить. 
 Даже во время движения на низкой скорости и при временных остановках,( если не фиксируются колебания, устройство отключается примерно через 3 минуты. 

Сигнализация состояния аккумулятора 
 Сигнализация низкого заряда аккумулятора( 
При недостаточном начальном заряде и при использовании в условиях неудовлетворительного попадания света на солнечную панель, начинает мигать сигнальная лампочка (предупреждение о низком заряде). 
Если же возникла ситуация срочной необходимости в зарядке, зазвучит тревожный сигнал "пупупу-пупупу". 
При появлении сигнала о низком заряде, а также при появлении тревожного сигнала следует подключиться к прикуривателю и выполнить подзарядку. 
Состояние аккумулятора Сигнальная лампочка 
Низкий заряд аккумулятора, необходима подзарядка 
(предупреждение о низком заряде) 
Мигание красной лампочки (2 раза) 
Низкий заряд аккумулятора, состояние срочной необходимости зарядки 
 Устройство прекращает функционировать Мигание красной лампочки (3 раза)( 
Звучит звуковой тревожный сигнал (в течение примерно 1 минуты) 

С. Сигнал "пупупу-пупупу-пупупу" 

 Индикация остаточного заряда( 
В нажатом состоянии кнопки теста/ выключения звука и при извлеченном кабеле питания из прикуривателя индицируется остаточный заряд аккумулятора. 
Состояние аккумулятора Сигнальная лампочка 
Состояние достаточного остаточного заряда (достаточный заряд) Лампочка мигает зеленым цветом 
Состояние малого остаточного заряда 
(средний/малый остаточный заряд) Лампочка мигает оранжевым цветом 
Состояние разряженного аккумулятора 
(необходима зарядка) Лампочка мигает красным цветом 
• Если кабель питания подключен к разъему 12-В питания устройства, то даже при разряженном аккумуляторе лампочка будет мигать зеленым цветом. 
• Бывает, что даже во включенном состоянии, об остаточном заряде в течение нескольких минут может идти недостоверная индикация. 
• Недостоверная индикация об остаточном заряде может следовать также в условиях особо высоких и низких температур. 

Установка громкости, предупредительного звукового сигнала и величины чувствительности 
Такие установки следует выполнять при обязательно извлеченном кабеле питания из прикуривателя и в неподвижном состоянии автомобиля на стояночном тормозе. 

1. Включение питание 
Поставьте включатель питания устройства в положение ON. 
При включении питания зазвучат подтверждающие звуковые сигналы и загорится сигнальная лампочка. 
 В случае установки на режим "электронного пикания", происходит переключение на звук "бип".( 

2. Регулировка громкости звука 
В нажатом положении кнопки теста и отключения звука повернуть регулятор громкости. Если перед нажатием на кнопку теста и отключения звука сработает функция предупреждения, это означает, что принимается радиосигнал на частоте полицейского радара. Если в таком состоянии нажать на кнопку, сработает функция отключения звука (см. стр. 12). 

А. Громче 
В. Тише 
С. Громкость 
В нажатом положении кнопки функционирует режим теста, и можно проверить звуковые сигналы ("электронный бип" и "голосом"). 

3. Выбор предупредительного звукового сигнала 
Переключается кнопкой выбора звучания. 
D. Голосовой режим 
Е. Режим "электронного бипа" 

• Предупреждение голосом 
• При установке голосового режима предупреждения следуют в нижеприведенном порядке: 
F. "Прием сигнала в Х диапазоне" 
G. Звучание предупредительного сигнала "пи-пи" (сигнал прерывается примерно через 5 секунд) 
H. "Обратите внимание на скорость" 
I. Звучание предупредительного сигнала "пии" (непрерывный сигнал) 
 Предупредительный сигнал изменяется в зависимости от его уровня и принимаемого диапазона( 

4. Выбор чувствительности приема 
Изменение чувствительности принимаемого сигнала производится нажатием на кнопку переключения такой чувствительности. 
Каждое нажатие кнопки подтверждается голосом и лампочкой чувствительности. 

K. Городской режим (красный цвет) 
L. Режим скоростной дороги (лампочка гаснет) 
О чувствительности приема 
Чем выше чувствительность, тем с большего расстояния можно принимать сигнал полицейского радара. Но в то же время, наряду с сигналом радара будут приниматься и другие источники радиоизлучения. 
Устанавливайте чувствительность в соответствии с окружающими условиями и условиями движения. 
 Функция низкой чувствительности приема в условиях городских помех( ("городской режим") – автоматически снижается чувствительность, чтобы не принимать ненужные городские помехи. 
 Переключение чувствительности приема (ручное)( 
Чувствительность приема Окружающие условия и условия езды 
Высокая Режим скоростной дороги Вне города и на скоростной дороге 
Низкая Городской режим Внутри города 

Удобные функции 
Функция автоматического снижения громкости и яркости свечения 
Если сигнал радара принимается в течение более 30 секунд, происходит автоматическое снижение его громкости, сигнальная лампочка также начинает светиться с меньшей яркостью. 


Функция снижения яркости 
Нажатием на кнопку снижения яркости можно уменьшить яркость свечения сигнальной лампочки. 
Используется, например, в ночное время и когда желательно сократить расход электроэнергии. 

1. Звуки "пуппи", нормальное свечение (отмена) 
2. Звуки "пуппи", все лампочки светятся приглушенно 
3. Звуки "пуппи", приглушается свечение только сигнальной лампочки и лампочки чувствительности (в "городском" режиме). Остальные лампочки выключаются даже в состоянии предупреждения (о радаре). 

Прием сигналов радара с заднего направления 
Благодаря высокой способности распознавания сигналов (благодаря iDSP) и особо высокой чувствительности устройства возможен прием сигналов полицейского радара с заднего направления. 

Функция снижения громкости 
• После обнаружения радиоизлучения полицейского радара 
Нажатием на кнопку теста/выключения звука при получении предупреждения, до того как принимаемое радиоизлучение исчезнет, предупредительный звуковой сигнал можно временно отключить. 

Звуковой сигнал/голос 
При установке включателя в положение ON раздастся звуковой сигнал подтверждения включения. 
 Выбрав звуковой сигнал предупреждения (см. стр. 10), при установке( режима "электронного" звука можно переключиться на звук "пи-пу". 

4. Питание включено 
(звуковой сигнал/голос) 



iDSP 
Технология интегрированной обработки цифровых сигналов (Integrated Digital Signal Processing Technology - iDSP) 
Благодаря такой технологии достигается сверхчувствительное распознание сигналов. 

• Голосовое уведомление 
О "пойманном" диапазоне уведомление производится голосом. 
• Различное звуковое уведомление в зависимости от диапазона Х/К, New R/Ku/Ka и радара. 
Извещение производится различными звуковыми сигналами, в зависимости от принимаемого диапазона. 
• Различное цветовое уведомление в зависимости от диапазона Х/К, New R/Ku/Ka и радара. 
• Извещение производится различными цветами, в зависимости от принимаемого диапазона. 
Функция предупреждения о радаре 
Благодаря дублирующей схеме предупреждения и системе увеличения частоты предупредительных сигналов в зависимости от расстояния до радара, достоверно выдается уведомление о наличии его радиоизлучения. 

дублирующая схема предупреждения 
Предупреждения выдается звуком ("электронным" пиканием / голосом) и светом (сигнальной лампочки). 

Система увеличения частоты предупредительных сигналов 
Предупредительные сигналы изменяются в зависимости от расстояния до радара (в зависимости от интенсивности радиоизлучения радара). 
Полицейский радар и расстояние до него Ближе Дальше 
Предупредительный "электронный" звуковой сигнал Изменение звука от прерывистого до непрерывного 
Сигнальная лампочка Изменение частоты мигания лампочки 
Темп голосового извещения не изменяется. 
• Если предупредительный сигнал о радаре продолжается более 30 секунд, его громкость уменьшается, лампочка также начинает светиться менее ярко. 
Функция приема в 6-ти диапазонах 
Устройство способно принимать и классифицировать радиоизлучение в диапазоне Х, K, New K, Ku, Ka, а также радара. Извещение об этом выдается голосом или "электронным" пиканием. 

A. Диапазон Х 
B. Диапазон К 
C. Диапазон New K 
D. Диапазон Ku 
E. Диапазон Ka 
F. Радар 
G. 6 диапазонов 
В случае приема радиоизлучения в диапазонах Х, К, New К, Ku, Ka, а также радара … 
1. Диапазон 
2. Диапазон Х 
3. Диапазон К / New K 
4. Диапазон Ku 
5. Диапазон Ka 
6. Радар 
7. Голосовое предупреждение 
8. Принят сигнал в Х-дипазоне 
9. Примерно 5 секунд 
10. Прерывистый сигнал "пи-пи" 
11. "Обратите внимание на скорость!" 
12. Предупредительный сигнал "пии" 
13. Принят сигнал в К-дипазоне 
14. Примерно 5 секунд 
15. Прерывистый сигнал "пи-пи" 
16. "Обратите внимание на скорость!" 
17. Предупредительный сигнал "пии" 
18. Принят сигнал в Кu-диапазоне 
19. Примерно 5 секунд 
20. Прерывистый сигнал "кю" 
21. "Обратите внимание на скорость!" 
22. Предупредительный сигнал "кюи-кюи" 
23. Принят сигнал в Кa-диапазоне 
24. Примерно 5 секунд 
25. Прерывистый сигнал "кёро" 
26. "Обратите внимание на скорость!" 
27. Предупредительный сигнал " кёро-кёро" 
28. Примерно 5 секунд 
29. Прерывистый сигнал "пиро-пиро" 
30. "Обратите внимание на скорость!" 
31. Предупредительный сигнал "пиро-пиро" 
32. Лампочка приема в диапазоне Х, Ка 
33. Лампочка приема в диапазоне К, New K и радара 
34. Красный цвет / мигание 
35. Погасла 
36. Желтый цвет / мигание 
37. Зеленый цвет / мигание 
38. Оранжевый цвет / мигание 

 В случае установки режима "электронного" звучания раздается только тревожный сигнал.( 
 Тревожный сигнал звучит в зависимости от расстояния до полицейского( радара (в зависимости от интенсивности радиоизлучения): от прерывистого до непрерывного. 

Технические характеристики 
Напряжение питания, В 12 
(напряжение в автомобильном прикуривателе) 
Потребляемый ток, мА 
В режиме ожидания: 
Максимальный 
менее 5 
менее 300 
Схема приема (блок радара) 
Двойной супергетеродин с генератором качающейся частоты 
Принимаемая частота (блок радара) 
Диапазоны Х/К/New K/Ku/Ka/частота радара 
Рабочая температуС - 20 … + 85(ра среды,  
Размеры, мм 72 (ширина) х 29 (высота) х 106 (длина) 
Масса, г 155 (включая аккумулятор) 

В силу постоянной модернизации устройства, его внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. 

Возможные неисправности и способы их устранения 
Прежде, чем обратиться с просьбой о ремонте, еще раз пройдитесь по нижеприведенному перечню возможных неисправностей. Если, все же Вы думаете, что возникла неисправность, Вам следует обратиться в магазин приобретения или в сервисный центр фирмы-изготовителя. 
Возможная неисправность Что следует проверить 
Не включается питание • Включен ли включатель в положение ON? 
Отсутствует реакция (предупредительные сигналы) • Подается ли питание? Проверьте – мигает ли сигнальная лампочка. 
• Нормально ли выполняются функции предупреждения? Проверьте, нажав на кнопку теста/выключения звука. 
• Есть ли радиоизлучение полицейского радара? Бывает, что радиоизлучение полицейского радара не принимается, поскольку он работает для измерения скорости только в мгновенном режиме, полицейская служба в этом время находится в состоянии подготовки или закончила смену и т.д. В частности, это может происходить в случае системы Orbis III (автоматические камеры контроля скорости – примеч. переводчика) 
• Работает ли сейчас инспектор с радаром? 
Функция предупреждения срабатывает, несмотря на то, что полицейские радары отсутствует • Ту же частоту радиоизлучения помимо полицейского радара используют еще многие устройства. Поэтому, принимая их излучение, срабатывает функция предупреждения. Это не является неисправностью устройства. 
• Иногда налагаются помехи от других радиоуправляемых устройства. В таком случае попробуйте поменять место крепления устройства. 
Некоторые устройства, в которых используется та же радиочастота, что и в радаре полицейского 
• Радиоуправляемые автоматические двери, устройства противоугона 
• Расположенные вблизи светофоров устройства подсчета проходящего транспорта 
• Некоторые радиоизлучающие коммутационные блоки телекоммуникационной компании NTT 
• Некоторые радары для контроля погоды, радары самолетов и т.д. 
• Некоторые прочие радары 
В процессе предупреждения предупредительный звуковой сигнал ослабевает, темнеет также и лампочка • Такое происходит, если излучение радара принимается в течение более 30 секунд (функция автоматического приглушения звука и света). 

Установка величины громкости/степени чувствительности 
 Установку следует производить в неподвижном состоянии автомобиля на стояночном тормозе.( 

1. Включить питание 
Поставить включатель в положение ON 
Несколько секунд звучит подтверждающий звуковой сигнал "пиро-пиро", мигает сигнальная лампочка. 
 Лампочка работает в мигающем режиме из соображений экономии электроэнергии.( 
2. Регулировка громкости 
В нажатом положении кнопки теста/выключения звука отрегулируйте величину громкости. В нажатом положении кнопки срабатывает режим теста, и звук звучит непрерывно. 
 Если перед нажатием на кнопку теста/выключения звука сработает( функция предупреждения, это означает, что неподалеку находится источник излучения с той же частотой, что и радар полицейского. В такой ситуации следует нажать на кнопку и включить функцию выключения звука. Звук пропадет. 

Чувствительность приема 
Данное устройство обладает крайне высокой чувствительностью приема. 

Удобные функции 
Функция автоматического приглушения звука и света 
Если излучение радара принимается в течение более 30 секунд, автоматически снижается громкость звукового сигнала и свечение сигнальной лампочки. 

Прием с заднего направления 
Благодаря особо высокой избирательности сигнала (за счет iPDS) и особо высокой чувствительности устройства возможен прием радиоизлучения полицейского радара с заднего направления. 

Звуковые сигналы 
При включении питания звучат подтверждающие сигналы "пиро-пиро". 

Функция выключения звука 
• После того, как зафиксировано излучение радара полицейского … 
Нажатием на кнопку теста/выключения звука можно временно отключить звук еще до того, как закончится прием излучения радара. 

Функция предупреждения 
Данное устройство за счет технологии интегрированной цифровой обработки сигналов не только легко распознает излучение полицейского радара типа Stealth (излучение сильными мгновенными импульсами) и предупреждает о нем, но и делает такое предупреждение несколько другим звуком (распознание Stealth). 
Наряду с этим, устройство обычным образом выдает предупреждения и в отношении новой Н-системы - с радиоволнами иного типа (соответствие новой Н-системе). 
 В отношении распознания Stealth нельзя говорить о полном соответствии( полицейским радарам такого типа. Кроме того, полицейские могут использовать не только радар, но и оптические устройства, поэтому, если перед Вами нет машин, необходимо проявлять осторожность еще и еще раз. 

Дублирующее предупреждение 
Предупреждение производится дублированием: звуковым и световым сигналом. 

Возрастание частоты сигналов 
Предупредительные сигналы изменяются по мере приближения к излучающему радару полицейского. 

Расстояние до излучающего радара полицейского А. Дальше 
В. Ближе 
Звуковой сигнал Изменяется от прерывистого до непрерывного 
Сигнальная лампочка Частота мигания лампочки изменяется. При минимальном расстоянии до радара лампочка горит непрерывно. 

Полицейский радар типа Stealth 
Полицейский радар типа Stealth таким же образом, как и обычный радар, использует радиоизлучение. Однако, для того, чтобы такое излучение не было зафиксировано, в режиме standby (готовности) излучение отсутствует. Оно производится только в необходимое время моментальным сильным импульсом. Обычные радар-детекторы, находясь даже не в головных автомобилях, а во вторых и далее машинах, получают лишь крайне мгновенное предупреждение. 
• Если предупреждение продолжается более 30 секунд, приглушаются как звук, так и свет сигнальной лампочки. 
• В состоянии непосредственного приближения с помощью кнопки выключения звука его можно временно отключить. 
• Иногда, в зависимости от окружающих условий и пр., возможно срабатывание сигнала непосредственного приближения. 

Вид радара (вид его излучения) Предупредительный звуковой сигнал 
Радар типа Stealth 
(непрерывная волна мгновенных импульсов; только в необходимое время) Предупреждение о непосредственном сближении: звучит сигнал "пиро-пиро-пиро-пиро". 
Обычный радар (непрерывная волна обычного излучения) 
Новая Н-система "Новый тип Orbis" (обычное излучение, волна иного вида) Предупреждение звуковым сигналом. 
"Электронное пикание" изменяется от прерывистого до непрерывного. 

Новая Н-система 
Один из видов радаров для измерения скорости движения с помощью радиоволн. Однако, в отличие от других Orbis, используется волна иного вида (но с той же частотой). Такое излучение обычными радар-детекторами обнаружить сложно. В такой системе прежде, чем зарегистрировать нарушение движения, на световом табло высвечивается предупреждение "Превышение скорости!" и "Чрезмерное превышение скорости!". Поэтому будьте внимательны к таким извещениям. 

Функция предупреждения о радаре 
За счет применения в данном устройстве системы предупреждения типа W и системы с нарастанием темпа сигнала по мере приближения, расположение точки излучения волн радаром инспектора получается более надежно. 
Система предупреждения типа W 
Дублирование предупреждения звуком (мелодия/электронный сигнал) и светом (сигнальная лампочка) 
Система с нарастанием темпа сигналов по мере приближения 
Каждый предупредительный сигнал изменяется в соответствии с приближением к источнику радиосигналов (радару) инспектора. 
Изменение темпа мелодии не происходит 
Если сигнал инспекторского радара длится более 30 секунд, уменьшается громкость звучания сигнала и гаснет лампочка (функция автоматического регулирования звука и яркости). 
Несколько слов о iDSP 
Благодаря применению цифровой обработки сигнала iDSP, данное устройство по отношению к инспекторским радарам типа "невидимки" (с мгновенным интенсивным радиоизлучением), не просто предупреждает о них, но и в отличие от обычного предупреждения, извещает об опасном сближении: идентификация Stealth ("невидимки"). 
*Убрать функцию iDSP – невозможно 

*Функция iDSP по отношению к инспекторским радарам типа Stealth не является абсолютной. При движении впереди [инспектора] необходимо быть особенно внимательным. 
Об инспекторском радаре типа Stealth 
Частота используемых радиоволн – та же, что и у других инспекторских радаров, однако, для того, чтобы не быть обнаруженным заранее, во время ожидания сигнал не посылается. "Меткое" измерение скорости производится за счет излучаемого в необходимый момент интенсивного и кратковременного радиоизлучения. 
В связи с этим, обычные радар-детекторы обнаружить сигналы Stealth не могли. 
Инспекторские радары типа Stealth благодаря их измерению с мгновенным излучением радиоволн, бывает, что не успевают восприняться и предупредительный сигнал не выдается. Наряду с этим инспекторские радары бывают без радиоизлучения, например, фотоэлектрические и т.п. Поэтому при движении впереди необходимо быть особенно внимательным. 
Даже во время приема радиоволн обычного радара, в зависимости от окружающих условий возможно извещение об опасном сближении. 
Во время приема радиоволн типа Stealth 
Специальное извещение об опасном сближении. 
Прием радиосигналов: "пиро-пиро-пиро" (предупреждение об опасном сближении) 
Если принимаемый сигнал длится более 5 секунд, то происходит переключение на обычный предупредительный звуковой сигнал, который можно выбирать переключателем тона. 
О новой Н-системе 
Это один из видов инспекторских радаров (ORBIS) для автоматического измерения скорости с использованием радиоволн, однако, в отличие от других радаров ORBIS, здесь используются радиоволны другого вида (с той же частотой), поэтому обычными устройствами их обнаружить (принять их радиосигналы) трудно. 
Во время приема радиосигналов новой Н-системы 
Извещение происходит выбранным звуковым электронным сигналом. 
Прием радиосигналов 
Обычный предупредительный звуковой сигнал (мелодия, электронный звук) 
О функции радиоприема в 12 каналах 
Модель без установленной GPS, может принимать 12 каналов - максимальное количество. Сюда входят 2 канала К и Х инспекторского радара, плюс еще 10 радиоканалов. 
Выбор режима приема радиоканалов 
Выбрать с помощью переключателя UHF/VHF режим приема. 
10 радиоканалов 
Радиоканал инспектора 
Радиоканал пеленгации местонахождения автомобилей 
Цифровой радиоканал 
Специальный канал инспекторов 
Радиоканал службы вертолетов с видеокамерами 
Полицейский радиоканал 
Радиоканал ремонтно-эвакуационной службы 
Пожарный радиоканал 
Радиоканал пожарной службы с использованием вертолетов 
Новый радиоканал скорой помощи 
Некоторые сведения об инспекторах: Зная свойства данного устройства, а также виды и способы действия инспекторов, Вам остается только умело этим пользоваться. Очень важно придерживаться скорости не выше предельной и поддерживать безопасность движения. 

Методы инспекторов по определению нарушения скорости движения 
В целом эти методы можно разделить на 3 группы. 
1. Метод измерения с преследованием (Метод с погоней) 
Измерение скорости с преследованием объекта-автомобиля на полицейской машине или полицейском мотоцикле, оборудованных измерителем скорости с фиксированным указателем. 
* Данное устройство принимает радиоизлучение радара инспектора с заднего направления. Если в автомашине установлена система локации, то благодаря ее функции радиоприема можно получать предупредительный сигнал. 
2.Метод вычисления по расстоянию и времени (LH- система с петлевым контуром) 
Скорость рассчитывается по времени, затрачиваемому на прохождение определенного интервала. В датчиках, устанавливающих начало и конец измеряемого интервала, используются инфракрасное излучение и электромагнитные переключатели. 
* В таком способе не используется радиоизлучение радара инспектора, поэтому о факте измерения Вашей скорости Вам узнать невозможно. 
3.Метод вычисления с использованием радиоволны радара (Метод радара) 
Радар инспектора излучает радиоволны в направлении объекта-автомобиля. Расчет скорости производится на основании изменения частоты отраженной радиоволны (эффект Доплера). 
* В настоящее время такой метод очень часто используются инспекторами, следящими за нарушением скорости движения. Подобный метод насчитывает уже давнюю историю. Существует множество видов такого способа и эксплуатируется большое количество соответствующих устройств. Так что и впредь этот способ у инспекторов будет оставаться одним из основных. 

Проблемные случаи приема радиоволн инспекторского радара 
Бывают случаи, когда в зависимости от окружающих условий и прочих факторов прием радиоволн инспекторского радара затруднен. 
В тех случаях, когда впереди движется автомобиль (особенно, крупногабаритный), на поворотах, на склонах и т.д. путь радиоволнам перекрывается, и расстояние обнаружения сокращается. Поэтому на уклонах, где автомобиль легко разгоняется, необходимо быть особенно осторожным. 

В впереди движется автомобиль Угол Уклон 
Существуют устройства измерения скорости типа Stealth, с моментальным нахождением цели, до того, как объект-автомобиль приблизится, и без радиоизлучения инспекторского радара. Двери с радиоприводом и близкорасположенные измерительные устройства прохождения транспортных средств на светофорах, используют ту же частоту, что и инспекторские радары. Поэтому не ошибитесь с Вашей ответной реакцией. Будьте внимательны, "каждый раз, как прозвучит предупредительный сигнал", обращайте на него внимание. 

Технические характеристики 
Напряжение питания, В 3,6 (никель-водородный аккумуляторы на 1,2 В х 3 шт.) 
12 (напряжение в автомобильном прикуривателе) 
Потребляемый ток, мА 
В режиме ожидания: 
Максимальный 
менее 5 
менее 50 
Схема приема Двойной супергетеродин с генератором качающейся частоты 
Принимаемая частота (блок радара) 
Диапазоны Х / К 
С - 10 … + 85(Рабочая температура среды,  
(диапазон температур для нормальной зарядки: - 10 … + 85) 
Размеры корпуса, мм 62 (ширина) х 25 (высота) х 90 (длина), 
не считая выступающих участков 
Масса, г 102 
 В связи с постоянной модернизацией устройства, его внешний вид и( характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.