# VIPER

## 200

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Функции пульта дистанционного управления

Приемник настраивается на кнопки пульта при помощи специальной компьютерной программы. Это дает возможность настраивать различные кнопки пульта на управление различными функциями приемника. В исходном состоянии пульт запрограммирован на стандартную конфигурацию, но может перенастраиваться авторизованным дилером. Все указания настоящего руководства относятся к стандартной конфигурации пульта.

##### Стандартная конфигурация

Кнопка I

Кнопкой I включается функция постановки на охрану и "паники". Для постановки на охрану нажимайте эту кнопку в течение 1 секунды. Для включения режима "паники" нажмите и удерживайте кнопку 1,5 секунды.

Кнопка II

Кнопкой II включается функция снятия с охраны и дополнительные вспомогательные функции. Для снятия системы с охраны нажмите эту кнопку на 1 секунду. Для включения вспомогательной функции нажмите и удерживайте кнопку 1,5 секунды.

Кнопки I и II

При одновременном нажатии кнопок I и II включаются дополнительные вспомогательные функции.

#### Использование системы

Действия, описанные в данном руководстве, относятся к стандартной конфигурации. Следует иметь в виду, что пульт дистанционного управления может перенастраиваться в соответствии с Вашими пожеланиями.

##### Постановка на охрану

Нажатием кнопки I на 1 секунду Вы сможете включить систему в режим охраны. Когда режим охраны включается, Вы слышите короткий звук сирены ("чириканье"), а габаритные фонари однократно подмигнут. Пока система находится в режиме охраны, сигнальный светодиод мигает примерно 1 раза в секунду, что указывает на работу охранной системы в режиме охраны. Если после включения системы в режим охраны Вы услышите второе "чириканье" и заметите, что сигнальный светодиод отображает мерцающие последовательности, это означает сигнал игнорирования, который описан в разделе "Диагностика" данного руководства. Система также может программироваться на автоматическое включение в режим охраны (так называемое пассивное включение охраны). Если система запрограммирована на пассивное включение в режим охраны, то режим включится автоматически по истечении 30-ти секунд после выключения зажигания. По началу 30-секундного интервала отсчета сигнальный светодиод начинает мерцать вдвое чаще, чем в режиме охраны. Через 30 секунд сирена подаст предупреждающее о постановке на охрану однократное "чириканье".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какой-либо датчик неисправен, он может блокировать пассивную постановку на охрану постановку (см. разделы "Диагностика при постановке на охрану" и "Таблица зон" настоящего руководства). Кроме того, при каждом срабатывании датчика отсчет 30-секундного интервала начинается заново. В режиме охраны система предохраняет Ваш автомобиль следующим образом:

- Легкие удары включают отпугивающую сигнализацию Warm Away, которая запускает "чириканье" сирены и мигание габаритных фонарей на несколько секунд.

- Сильные удары переключают режим, что ведет к непрерывному звучанию сирены Soft Chip и миганию габаритных фонарей в течение 30 или 60 секунд.

- Срабатывание реле наклона или включение зажигания запускает ту же процедуру.

- Блокиратор стартера предотвращает запуск стартера автомобиля.

##### Постановка на охрану с многоуровневой системой безопасности

Многоуровневая система безопасности функционирует только в стандартной конфигурации пульта дистанционного управления (см. раздел "Функции пульта дистанционного управления" настоящего руководства). Постановка на охрану с многоуровневой системой безопасности позволяет Вам выбрать, какие входы или датчики охранной системы будут активны, а какие пассивны во время действия режима охраны (см. раздел "Таблица зон" настоящего руководства). Повторное нажатие кнопки I в течение 5 секунд после постановки на охрану включает многоуровневую систему безопасности.

При каждом следующем нажатии кнопки I выбирается иной уровень безопасности. Эти уровни таковы:

- Одно нажатие кнопки I сирена "чирикает" один раз. Система поставлена на охрану.

Еще одно нажатие кнопки I в течение 5 секунд: после продолжительного "чириканья" сирена "чирикает" дважды. При этом отключается зона 2.

- Третье нажатие кнопки I в течение 5 секунд: после продолжительного "чириканья" сирена "чирикает" трижды. При этом отключается зона 4.

- Четвертое нажатие кнопки I в течение 5 секунд: после продолжительного "чириканья" сирена "чирикает" четырежды. При этом отключаются зоны 2 и 4.

- Пятое нажатие кнопки I в течение 5 секунд: после продолжительного "чириканья" сирена "чирикает" пять раз. При этом отключаются все зоны входов, кроме зажигания (зона 5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для катеров во избежание ложного срабатывания рекомендуется отключать датчик удара (зона 2), если катер находится на плаву.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многоуровневая система безопасности действует только в одном цикле постановки на охрану. Если система снята с охраны и ставится на охрану вновь, все зоны вновь подключатся.

##### Снятие с режима охраны

Для того, чтобы снять систему с охраны, нажмите кнопку II. Вы услышите двойное "чириканье", а фонари дважды подмигнут. Если при снятии с охраны сирена "чирикает" 4 или 5 раз, это является сообщением о покушении, что описано в разделе "Диагностика" данного руководства.

##### Снятие с охраны без пульта дистанционного управления

Эта возможность позволяет Вам выключить систему из режима охраны без пульта дистанционного управления в том случае, если он утрачен, поврежден или не работает. Чтобы отключить режим охраны без пульта, Вы должны иметь ключ зажигания, а также знать, где располагается выключатель служебного режима.

При установке системы следует вместе с установщиком проверить как место расположения выключателя служебного режима.

Чтобы выключить режим охраны, поверните ключ зажигания и нажмите выключатель служебного режима заданное количество раз в течение 15 секунд. Если режим охраны не отключился, Вы, возможно, не успели; выключите зажигание и попробуйте еще раз.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель служебного режима может быть запрограммирован на отключение при количестве нажатий от 1 до 5. Вам следует вместе с установщиком проверить программу настройки Вашей системы.

##### Режим "паника"

Если Вам угрожают поблизости от Вашего транспортного средства, Вы можете призвать помощь, включив сигнализацию с пульта дистанционного управления! Просто нажмите кнопку I на 1,5 секунды, и Вы включите режим "паника". Зазвучит сирена, и в такт замигают габаритные фонари. Режим "паника" можно в любой момент отключить, просто еще раз нажав кнопку I на пульте дистанционного управления.

##### Служебный режим

В служебном режиме можно блокировать включение сигнализации (как автоматическое, так и с пульта дистанционного управления). Эта возможность полезна при мойке или техническом обслуживании Вашего транспортного средства. В служебном режиме система не будет включаться в режим охраны даже с пульта дистанционного управления, но все дополнительные функции продолжают работать, как обычно.

Для включения или выключения служебного режима при помощи выключателя служебного режима:

- Включите зажигание.

- Выключите зажигание.

- Нажмите и отпустите выключатель служебного режима в течение 10 секунд.

При включении служебного режима сигнальный светодиод будет светиться постоянно; при выключении режима он погаснет.

##### Схема предотвращения ложных срабатываний

Ваша система оборудована схемой предотвращения ложных срабатываний Nuinsance Prevention® Circuity (NPC®) компании DEI®, блокирующих раздражающие повторяющиеся срабатывания при неправильной работе дверных концевых выключателей или пребывании в таких условиях, как гроза, строительный шум, шум аэропорта и т.п. Вот как она работает если тревога трижды вызвана одним и тем же датчиком или выключателем в течение 60 секунд, Ваша система понимает это как ложную тревогу. После третьегосрабатыванияВа1ШСистешиторирует(блокирует) этот датчик или выключатель (вместе с другими датчиками и выключателями, расположенными в этой зоне) на 60 минут. Если за время блокировки датчика он сработает снова, отсчет 60-минутного интервала начнется заново. Таким образом гарантируется блокировка постоянно срабатывающего датчика. Ртутный датчик положения, дополнительное устройство защиты седельной сумки/ багажника мотоцикла и ключ зажигания (зоны 1,3 и 5, см. раздел "Таблица зон") предохраняются NPC по-разному. Если в любой из этих зон происходят срабатывания в течение 3-х полных 30-секундных циклов (1,5 минуты), система блокирует зону, пока срабатывания не прекратятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: При постановке на охрану или снятии с нее схема предотвращения ложных срабатываний не сбрасывается! Единственные способы отмены блокировки зоны - отсутствие срабатываний в течение 60 минут или включение зажигания. При тестировании системы важно учитывать, что система может игнорировать блокированные зоны и производить впечатление неисправной. Если при снятии системы с охраны слышны 5 "чириканий", включена схема NPC. Для того, чтобы очистить память NPC, включите зажигание.

#### Диагностика

Центральный микропроцессор Вашей системы непрерывно следит за всеми подключенными к ней датчиками и переключателями. Он может выявлять неисправные переключатели или датчики и предотвращать их влияние на работоспособность всей системы. Он также способен регистрировать все срабатывания, произошедшие за время Вашего отсутствия, и сообщать о них.

##### Диагностика при постановке на охрану

Если система ставится на охрану в тот момент, когда на входе имеется сигнал (например, сработал датчик и т.п.), Вы услышите одно "чириканье", сообщающее о постановке на охрану, и еще одно, сообщающее об итерировании. Сообщение об игнорировании означает, что система итерирует сигнал поступивший при постановке на охрану, пока он действует. Через 3 секунды после пропадания сигнала система вернется к обычному режиму контроля. Например, если датчик положения (только для мотоцикла) оказывается под углом, а Вы ставите систему на охрану, Вы можете услышать второе "чириканье", сообщающее об итерировании. Когда Вы поставите мотоцикл в нормальное положение, система вернется в нормальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение об игнорировании не выдается при запрете звуковых сигналов, осуществленном во время установки.

##### Диагностика при снятии с охраны

Дополнительные "чириканья" при снятии с охраны выдаются регистратором покушений Tamper Alert®. Если при снятии с охраны Вы услышите 4 "чириканья", это говорит о том, что в Ваше отсутствие система срабатывала Если Вы слышите 5 "чириканий", это говорит о том, что в определенной зоне было столько срабатываний, что схема предотвращения ложных срабатываний заблокировала эту зону. В обоих случаях последовательность мерцаний сигнального светодиода покажет, в какой зоне произошло срабатывание (см. таблицу зон). Система хранит эти сведения в своей памяти и будет издавать 4 или 5 "чириканий" всякий раз при снятии с охраны, если при этом Вы не включаете зажигание.

##### Таблица зон

Зона указывается количеством мерцаний светодиода, соответствующим входному сигналу определенного типа. Стандартные входные сигналы перечислены в приведенной ниже таблице, в которой также оставлены свободные места для тех дополнительных датчиков или переключателей, которые могут устанавливаться.

| ЗОНА (КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК СВЕТОДИОДА) | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | Мгновенное срабатывание -используется для ртутного датчика положения. |
| 2 | Мгновенное срабатывание - сильные удары, регистрируемые датчиком ударов Doubleguard®. |
| 3 | Мгновенное срабатывание -дополнительный датчик на замкнутом контуре для седельной сумки или багажника мотоцикла. |
| 4 | Для дополнительных датчиков. |
| 5 | Датчик зажигания. |

Если сработала отпугивающая сигнализация Warm Away®, светодиод не покажет этого.

#### Динамический код Code Hopping

Пульт дистанционного управления и приемник меняют код по сложному математическому алгоритму всякий раз при использовании пульта. Эта технология динамического кода предназначена для повышения безопасности системы. Благодаря кодовой последовательности приемник и пульт остаются согласованными, даже если пульт включался вдали от автомобиля. Если, однако, при этом кнопки нажимались много раз или из пульта извлекались батарейки, пульт может временно утратить согласованность и вызвать сбой системы. Чтобы вернуть его в режим согласования, просто нажмите несколько раз кнопку С |1 в радиусе действия пульта Система автоматически пересогласуется, и пульт заработает нормально.

#### Высокие частоты

Ваша охранная система излучает и принимает на частоте 434 МГц. Это обеспечивает чистый спектр с малыми помехами и более стабильным сигналом. Обратите внимание на большой радиус действия -даже в местах с высоким уровнем помех.

#### Система быстрого восстановления исходного состояния

Данная охранная система производства DEI® хранит свое текущее состояние в постоянном запоминающем устройстве, так что в случае пропадания и восстановления электропитания система запросит из памяти данные исходного состояния. Например, если при отсоединении аккумулятора система находилась в служебном режиме, она останется в этом режиме после того, как аккумулятор подсоединят на место. Это относится ко всем возможностям системы, включая постановку на охрану и снятие с нее, а также служебный режим.

#### Режим энергосбережения

Ваша система охранной сигнализации включится в режим энергосбережения автоматически, если она поставлена на охрану и включена в служебный режим и определенное время не выполнялось никаких операций. Это снижает ток в цепи и предотвращает разряд аккумулятора. Режим энергосбережения включается при следующих условиях:

- Энергосбережение в режиме охраны: через 24 часа после постановки на охрану частота мерцаний светодиода со снижением тока в системе уменьшится вдвое.

- Энергосбережение в служебном режиме: Если система включена в служебный режим, светодиод подсвечен постоянно. Если зажигание не включается спустя час после включения служебного режима, светодиод погаснет.

Если система остается в служебном режиме, светодиод подсветится вновь при следующем включении зажигания, а затем опять погаснет.

#### Дополнительные возможности программирования

Дополнительные возможности программирования определяют порядок управления Вашей системой при обычной работе, и для некоторых из них могут потребоваться дополнительные устройства и работы при установке. Возможности программирования таковы (Исходное состояние выделено жирным шрифтом):

- Активная постановка на охрану (только с пупьта) или пассивная постановка на охрану (автоматически через 30 секунд после выключения зажигания).

- Включение или выключение подтверждающего "чириканья" при постановке на охрану и снятии с нее.

- Можно запрограммировать продолжительность звучания сирены - 30 или 60 секунд.

- Звучание сирены при срабатывании системы можно сделать постоянным или прерывистым.

- Количество нажатий выключателя служебного режима, необходимое для отключения охранной системы. Можно запрограммировать от 1 до 5 нажатий; исходное состояние -1 нажатие.

#### Дополнительные возможности обеспечения безопасности и удобства

В Вашу систему можно добавить немало возможностей, повышающих безопасность, защищенность и удобство работы. Некоторые из них описаны ниже. За полным перечнем дополнительных возможностей, реализуемых в Baшей системы, обратитесь к дилеру.

Резервный аккумулятор 520Т: обеспечивает режим охраны, включение сигнала тревоги и блокиратора стартера в случае отключения основного аккумулятора.

Автоматизация фар и габаритных фонарей: устройство 545Т Nite-Lite® автоматически включит габаритные фонари и фары, если стало темно. Для включения фар и габаритных фонарей в заданное время можно использовать пульт.

Устройство 820Т Valet® производства CarCom: это система, работающая подобно пейджеру, которую можно подключить к любой совместимой с оборудованием DEI системе. При помощи 820Т работа системы безопасности и дополнительных устройств может управляться с любого телефона с тоновым набором.

#### Краткое справочное руководство

Для постановки на охрану при помощи пульта: Нажмите кнопку I на одну секунду, чтобы поставить систему на охрану и запереть двери (если их запоры подключены к системе). Когда система встает на охрану, Вы услышите одно "чириканье", а габаритные фонари подмигнут один раз.

Для снятия с охраны при помощи пульта: Нажмите кнопку II , чтобы снять систему с охраны и отпереть двери (если их запоры подключены к системе). Когда система снимается с охраны, Вы услышите два "чириканья", а габаритные фонари подмигнут два раза.

Снятие с охраны без помощи пульта: У Вас должен быть ключ зажигания, и Вы должны знать, где расположен выключатель служебного режима. Чтобы уточнить место расположения и настройки выключателя, обратитесь к дилеру. Поверните ключ зажигания и нажмите выключатель заранее заданное количество раз в течение 15 секунд. Если система не снялась с охраны, Вы, возможно, не успели; выключите зажигание и попробуйте еще раз.

Для включения и выключения служебного режима: Включите и выключите зажигание, затем нажмите и отпустите выключатель служебного режима в течение 10 с. При включении служебного режима сигнальный светодиод светится постоянно, а при выключении - гаснет.

Для включения режима "паника": Нажмите и в течение 1,5 секунд удерживайте кнопку I .

Для выключения режима "паника": Нажмите кнопку I.

01.09.2004