### ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА EXCELLENT

Поздравляем Вас с приобретением самой удобной охранной системы. Если у Вас нет времени полностью прочитать данное руководство, Вы можете положить брелок-метку в карман, все остальное будет сделано автоматически.

Система EXCELLENT относится к автосигнализациям элитного класса, так как при максимальной защите автомобиля она обеспечивает Вам и максимальные удобства его эксплуатации. Если Вы хотите выбрать функции системы по своему усмотрению, прочтите данное Руководство. Вы можете читать Руководство пользователя в произвольном порядке. В каждом разделе полностью описана реакция системы на Ваши действия. Однако настоятельно рекомендуем прочесть раздел "Передача автомобиля в автосервис". Это избавит Вас от необходимости расставаться с брелоком-меткой системы.

Все функции системы программируются с брелока-метки и сохраняются в энергонезависимой памяти системы (не изменяются при отключении аккумулятора).

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ EXCELLENT

- мгновенный переход в режим тревога при открытии любой двери, капота или багажника, включении зажигания, срабатывании второго уровня датчика удара или внутренней зоны микроволнового датчика (при подключении датчиков к системе), а также при воздействии электрошока

- световая и звуковая индикация тревоги и смены режимов

- блокировка запуска двигателя по двум независимым цепям

- режим предупреждения - система подает короткий звуковой сигнал при прикосновении и даже при приближении к автомобилю (если система укомплектована двухзоновыми датчиками)

- световая дорожка/свободные руки - освещение при помощи парковочных огней дороги до подъезда или при выходе из гаража (на 30 секунд) позволит также выгрузить багаж из автомобиля (если руки будут заняты), заранее нажав на кнопку брелока-метки

- режим дневной охраны с отключением датчика удара и микроволнового датчика

- режим оживленная улица с отключением зон предупреждения датчиков

- постановка на охрану с работающим двигателем

- перепостановка при случайном снятии с охраны

- защита от подбора кода (AntiScanner) и перехвата кода (AntiGrabber) - система использует технологию Keeloq Code Hopping американской фирмы Microchip Inc.

- управление электроприводами замков дверей - система имеет встроенные сильноточные реле для непосредственного подключения электроприводов

- проверка всех датчиков и отключение неисправных без потери защитных функций

- защита выходов от перегрузки при сохранении работоспособности системы

- индикация неисправного датчика или перегруженного выхода при помощи многофункционального светодиода (СИД)

- индикация попытки вторжения с указанием сработавшего датчика

- индикация разряда батарейки брелока-метки

- возможность использования ручной кнопки для постановки на охрану или снятия с охраны (повышенной секретности)

- энергонезависимая память состояния системы - возвращает систему в тот режим, который был до снятия питания или критического понижения напряжения аккумулятора. При отключенном питании система в течение 25 лет помнит все использованные коды и дополнительно подключенные функции

- защита от повторяющихся срабатываний (например, при провокациях угонщика или неправильной регулировке датчиков) - входы датчиков отключаются после четырех срабатываний, а входы дверей, капота, багажника и вход зажигания - после шести. Входы датчика удара и микроволнового датчика подключаются вновь, если открыли дверь, капот, багажник или включили зажигание

- возможность компьютерного программирования функций, данных об установке, информации о владельце под Windows95 - каждая охранная система становится индивидуальной

- автосервис - позволяет временно отключить функции, автоматически блокирующие двигатель или переводящие систему в режим охрана до следующей команды с брелока

#### ФУНКЦИИ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ С БРЕЛОКА

- тихая постановка и снятие с охраны без звукового сигнала

- автопостановка переводит систему в режим охрана при удалении от автомобиля

- автопостановка с запиранием дверей

- автоматическое снятие с охраны при приближении к автомобилю

- защита от насильственного угона (AntiHiJack)

- отключение режима возврат угоняемого автомобиля вводом PIN-кода потайной кнопкой

- управление пневматическими замками дверей с длительностью управляющего импульса 5 секунд (например, для а/м Mercedes, VW, Audi старых годов выпуска), а также 10, 15, 20 или 25 секунд (например, для современных а/м, оборудованных функцией "комфорт")

- освещение салона - если Ваш автомобиль с открытием двери включает освещение салона (даже если дверь опять закрыть), система самостоятельно настроится на время включения освещения салона

- активная блокировка зажигания - для стран, в которых запрещена пассивная блокировка. Обесточьте или отсоедините систему, и зажигание будет разблокировано

- автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания

- возможность открыть багажник в режиме охрана

- энергонезависимая память причин нескольких тревог и причин срабатывания защиты по току

- индивидуальный PIN-код снятия с охраны при помощи потайной кнопки (в случае утери брелока)

- возможность применения микроиммобилайзеров беспроводной блокировки увеличивает число цепей блокировки двигателя неограниченно - к ним не подходят провода от охранного блока, поскольку сигнал управления передается по штатной электропроводке автомашины, и, следовательно, их практически невозможно обнаружить

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

Брелок-метка системы может передавать множество команд. Если метка включена, то при нажатии на кнопку раздается короткий звуковой сигнал, повторяющийся каждые 0.7 секунды, пока нажата кнопка. Отпуская кнопку после нужного количества сигналов, Вы посылаете соответствующую команду. Например, если Вы отпустили кнопку после трех сигналов, будет послана команда №3.

Для того чтобы включить метку, нажмите и удерживайте кнопку не менее трех секунд до появления звукового сигнала включения.

Для того чтобы выключить метку, нажмите и удерживайте кнопку. Через две секунды после восьмого сигнала прозвучит мелодия выключения и метка выключится.

Помните, что батарейки в метке хватает примерно на год непрерывной работы. Если батарейка в метке разряжена, то каждые 20 минут будет звучать предупреждающий сигнал в виде короткой трели.

Важное замечание. В метке применяется алгоритм KeeLoq защиты кода от подбора и перехвата, поэтому если Вы покидаете автомобиль на срок больший, чем две недели, необходимо выключить метку, иначе система перестанет воспринимать ее команды. Если это все-таки произошло, необходимо заново обучить систему метке (см. Приложения).

#### 1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Помните, что если в автомобиле нет пассажиров, а двери, багажник и капот закрыты, система может самостоятельно (если подключена функция автопостановка) перейти в режим охрана. Поэтому не оставляйте ключи в автомобиле.

Вы можете по своему усмотрению выбирать различные режимы охраны, например, с отключением датчиков или их зон предупреждения.

##### Полная охрана автомобиля

Нажмите и отпустите после одного звукового сигнала кнопку брелока-метки. Система подаст звуковой и световой (парковочными огнями) сигналы, запуск двигателя станет невозможным, двери заблокируются. Светодиод (СИД) загорится и, после диагностики датчиков (через 7 секунд), начнет мигать. Система перешла в режим охрана.

В случае подключения функция тихая постановка (см. главу Программирование) звуковой сигнал подтверждения отсутствует.

##### Режим дневной охраны

Если в автомобиле остаются пассажиры или животные, нажмите и отпустите после 3-х звуковых сигналов кнопку брелока-метки. Этим устанавливается режим дневной охраны с отключением датчика удара и микроволнового датчика. Система подаст два звуковых и световых сигнала.

##### Охрана автомобиля с работающим двигателем

При работающем двигателе (включенном зажигании), поставить автомобиль на охрану можно послав команду №3 брелока-метки. Этот режим аналогичен режиму дневной охраны - при открытии любой двери, капота или багажника зажигание блокируется, и система переходит в режим тревога.

Помните, что если подключена функция тихая постановка звукового сигнала подтверждения не будет.

##### Режим оживленная улица

Если Вы кратковременно покидаете автомобиль на оживленной улице (где возможно срабатывание внешних зон датчиков от проезжающего большегрузного транспорта), подайте команду №4 брелока-метки. Этим устанавливается режим оживленная улица с отключением зон предупреждения датчика удара и микроволнового датчика. Система подаст повторный звуковой и световой сигналы.

##### Постановка потайной кнопкой (без брелока)

Если Вы потеряли брелок или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока. Для постановки на охрану выключите зажигание и нажмите кнопку. У Вас есть 12 секунд, чтобы покинуть автомобиль. Теперь при открытии двери сигнал тревоги задерживается на 6 секунд.

#### 2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Подайте команду №2 брелоком-меткой. Система подаст два звуковых и световых сигнала. Двери разблокируются, светодиод перестанет мигать, двигатель можно заводить.

Если после снятия с охраны Вы не открыли двери, капот, багажник или не включили зажигание, через 30 секунд система вернется в режим охрана самостоятельно.

Примечания:

- если при снятии с охраны система подаст 4 звуковых и световых сигнала, это означает, что в Ваше отсутствие система переходила в режим тревога. Причину тревоги можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся в течение 30-ти секунд или до включения зажигания (см. Приложения);

- если при снятии с охраны система подаст 3 звуковых и световых сигнала, это означает, что сработала токовая защита выходов. Отключенный выход можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся в течение 30-ти секунд или до включения зажигания (см. Приложения).

##### Снятие потайной кнопкой (без брелока)

Если Вы потеряли брелок-метку или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока. Для снятия с охраны включите зажигание, нажмите потайную кнопку и выключите зажигание.

Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие.

##### Использование персонального кода снятия с охраны

Если Вы запрограммировали персональный код снятия (см. главу Программирование), включите зажигание и введите первое число кода при помощи кнопки. Выключите и включите зажигание, введите второе число кода. Затем опять выключите зажигание. После этого через 2 секунды система снимется с охраны.

Помните, Вы имеете только 2 попытки ввести персональный код отключения. После 2-х неудачных попыток ввода кода система в течение 5-ти минут на ввод кода реагировать не будет. Вам необходимо хорошо запомнить код, если Вы выбрали эту функцию.

#### 3. СВЕТОВАЯ ДОРОЖКА/СВОБОДНЫЕ РУКИ

Если при постановке на охрану двери открыты, Вы можете убрать ключи в карман, забрать вещи из автомобиля и закрыть двери (пока горят парковочные огни). Только после этого двери заблокируются, и система перейдет в режим охрана.

В случае, если открыт багажник, а двери закрыты, двери заблокируются после подачи команды с брелока-метки, а система перейдет в режим охрана после закрытия багажника (пока горят парковочные огни).

Вы можете включить световую дорожку совместно с режимами дневная охрана, охрана с работающим двигателем или оживленная улица. Для этого предварительно откройте дверь или багажник автомобиля, а затем подайте необходимую команду.

#### 4. ТИХАЯ ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Система EXCELLENT позволяет Вам отключить звуковые сигналы подтверждения постоянно. Для этого необходимо подключить функцию тихая постановка (см. главу Программирование).

#### 5. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ В АВТОСЕРВИС

При передаче автомобиля в автосервис Вам нет необходимости оставлять брелок на посту ТО. Воспользуйтесь служебным режимом автосервис. Для этого включите зажигание в режиме снято с охраны, затем выключите брелок-метку (нажмите и удерживайте кнопку брелока-метки до длинного звукового сигнала выключения). Этим Вы перевели систему в режим автосервис, о чем Вас известит длинный звуковой и световой сигналы подтверждения.

В этом случае будут временно отменены функции автопостановка, запирание дверей при включении зажигания и возврат угоняемого автомобиля (даже если эти функции подключены), а также управление при помощи потайной кнопки. Отсоединение аккумулятора не отменяет режим автосервис.

Для выхода из режима автосервис просто включите метку. Для этого удерживайте кнопку брелока-метки примерно 3 секунды до звукового сигнала включения. Все запрограммированные функции подключатся опять, а система перейдет в режим снято с охраны.

Для входа в режим автосервис и выхода из него Вы также можете использовать потайную кнопку. Если запрограммирован PIN-код - введите его.

#### 6. РЕЖИМ ТРЕВОГА

Система самостоятельно переходит из режима охрана в режим тревога при открытии дверей салона, капота, багажника, включении зажигания, при срабатывании 2-го уровня датчика удара или внутренней зоны микроволнового датчика (если датчики подключены), а также при воздействии электрошоком. В этом режиме мигают парковочные огни и звучит сирена.

Тревога длится 30 секунд или до подачи любой команды брелока-метки, после чего система возвращается в режим охрана с 5-ти секундной паузой для успокоения датчиков. Если к системе подключен пейджер, то система может сразу не среагировать на команду метки. В этом случае подайте команду еще раз.

#### 7. ОТКРЫТИЕ БАГАЖНИКА В РЕЖИМЕ ОХРАНА

Вы можете дистанционно подать команду с брелока-метки для отключения концевого выключателя багажника. Это особенно удобно при замене колеса (вещи в салоне остаются под охраной) или во время разгрузки.

Подайте команду №3 брелока - у Вас есть 30 секунд, чтобы открыть замок багажника.

После получения команды открыть багажник система EXCELLENT отключает входы датчиков и концевой выключатель багажника, а зажигание останется заблокированным, двери и капот будут под охраной.

Как только Вы закроете багажник, он также будет взят под охрану, причем, если до открытия багажника был выбран режим оживленная улица (дневная охрана или охрана с работающим двигателем), то именно в этот режим система и вернется.

#### 8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Если при установке системы EXCELLENT подключена функция автоматическое запирание дверей, то при включении зажигания (если все двери автомобиля закрыты) двери заблокируются. При выключении зажигания - разблокируются.

С целью экономии энергопотребления (например, зимой не удается с первого раза запустить двигатель, и приходится несколько раз включать зажигание) система имеет 6-ти секундную задержку на переключение зажигания при запирании и отпирании дверей. Таким образом, при отдыхе в пути Вы можете кратковременно включить зажигание и заблокировать двери.

#### 9. АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Подключение функции автопостановка (см. главу Программирование) разрешает самостоятельный переход системы в режим охрана после покидания автомобиля. В этом случае система через 10 секунд после отсутствия сигнала метки перейдет в режим охрана самостоятельно.

Для того, чтобы при автопостановке заблокировать двери подключите также функцию запирание дверей при автопостановке.

Если в режиме охрана Вы дистанционно открыли багажник, функция автопостановка также проверяет наличие владельца около автомашины. В случае его отсутствия (нет сигнала метки в течение 30 секунд), система вернется в охрану (подключит входы датчиков), оставив багажник без охраны.

Если в салоне автомобиля остались пассажиры - подайте команду №2 брелоком-меткой и автопостановка будет отменена до следующего открытия двери.

Система известит об отмене автопостановки двумя короткими звуковыми и световыми сигналами.

#### 10. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Подключение функции автоматическое снятие с охраны при приближении к автомобилю (см. главу Программирование) разрешает самостоятельный переход системы в режим снято с охраны при приближении владельца к автомобилю, при условии, что прошло не менее 30 секунд после постановки на охрану. В этом случае система отключит режим охрана и откроет двери самостоятельно.

При прошествии времени менее 30 секунд для снятия с охраны подайте команду №2 брелоком-меткой.

#### 11. ВОЗВРАТ УГОНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

Система EXCELLENT обеспечивает самый удобный способ возврата угоняемого автомобиля. От Вас не требуется каких-либо действий. В случае захвата автомобиля отдайте ключи. Не обнаружив брелока-метки, система самостоятельно заблокирует двигатель.

##### Алгоритм работы

Особенность режима возврат угоняемого автомобиля состоит в том, что если система в него переведена, и водитель не отказался от него в течение первых 30-ти секунд, то двигатель будет заблокирован, а система перестанет воспринимать команды брелока-метки. На начало работы режима возврат угоняемого автомобиля укажет частое мигание светодиода. Для привлечения внимания водителя через 15 секунд после начала режима система 2 раза коротко прервет зажигание, подаст 2 коротких звуковых сигнала и начнет подавать аварийные сигналы на парковочные огни. Еще через 15 секунд происходит принудительное торможение автомобиля с соблюдением безопасности до полной блокировки зажигания.

Затем сигнал тревоги подается на сирену и на парковочные огни. Если выключить зажигание и закрыть двери, сигнал на сирену подаваться не будет.

В этом состоянии система будет находиться 5 минут в том случае, если выключено зажигание и закрыты все двери. Открытие дверей, капота, багажника или включение зажигания включает сирену и останавливает отсчет времени.

Если в этом режиме обесточить систему (отключить аккумулятор), то система опять вернется к началу времени отсчета.

##### Ваши действия

Подключение функции AntiHiJack (см. главу Программирование) изменяет алгоритм работы блокировок двигателя для всех режимов, кроме режима охрана.

Если Вас вынуждают покинуть автомобиль под угрозой применения силы или оружия, выполните требования, не предпринимая никаких действий. При открытии двери система уже получила команду определения наличия владельца в автомобиле. Вам не нужно торопиться - при выключенном зажигании и (или) открытой двери отсчет времени приостанавливается.

Как только двери будут закрыты, отсчет времени возобновится, и через 30 секунд, не обнаружив сигнала, посылаемого самостоятельно меткой, движение автомобиля прекратится.

##### Отмена режима возврат угоняемого автомобиля

Используя функцию AntiHiJack, будьте внимательны, если Ваши поездки направлены в район высоких радиопомех. Если Вы оказались в таком районе, обратите внимание на два "провала" в зажигании, сопровождающиеся двумя короткими звуковыми сигналами - у Вас еще есть время отменить режим возврат угоняемого автомобиля.

В течение первых 30 секунд (то есть до начала тревоги) можно прервать режим AntiHiJack, последовательно послав PIN-код с метки при включенном зажигании. Если код введен правильно, через 3 секунды система вернется в режим снято с охраны.

Если не установлен персональный код отключения, отменить режим возврата угоняемого автомобиля невозможно.

При помощи потайной кнопки режим возврата угоняемого автомобиля может быть отключен в любое время. Для этого включите зажигание, введите первое число кода потайной кнопкой, затем выключите зажигание. Через секунду включите зажигание опять, введите второе число и выключите зажигание. Через 2-3 секунды система перейдет в режим охрана.

Помните, что у Вас есть только две попытки ввести PIN-код, иначе система в течение 5 минут на команды потайной кнопки реагировать не будет.

#### 12. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- в режиме снято с охраны при открытии двери, капота или багажника загорается светодиод, что удобно при диагностике концевых выключателей.

- при включении режима охрана (светодиод горит постоянно в течение 7-и секунд) система проверяет все датчики. Если какой-либо датчик подаст сигнал срабатывания во время диагностики (например, концевой выключатель постоянно замкнут), он будет отключен. Система подаст повторные звуковой и световой сигналы, а светодиод в течение 30 секунд сериями частых вспышек (3 вспышки в секунду) покажет номер (количество вспышек в серии) отключенного датчика (см. Приложения).

- в любом режиме система проверяет ток нагрузки транзисторных выходов. Если какой-либо выход перегружен (например, короткое замыкание), он отключается. В этом случае при снятии с охраны система подаст вместо двух звуковых и световых сигналов три, а светодиод сериями редких вспышек (3 вспышки в две секунды) покажет номер отключенного выхода (см. Приложения).

- если, находясь в охране, система переходила в режим тревога, то при снятии с охраны система подаст вместо двух сигналов четыре, а светодиод сериями частых вспышек покажет номер датчика, вызвавшего тревогу.

- частое, без пауз, мигание светодиода говорит о том, что:

  - активизирован режим возврат угоняемого автомобиля (в течение 30-ти секунд);

  - идет задержка при постановке на охрану потайной кнопкой (в течение 12 секунд).

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программируемые с брелока функции разделены на блоки - оперативные (изменение функций, ввод персонального кода отключения) и установочные. Однако, Вы можете изменять только те функции, которые касаются изменения реакции системы на команды брелока-метки, то есть функции оперативных блоков.

Функции установочных блоков связаны с изменениями в схеме подключения системы к цепям автомобиля и должны программироваться на пункте установки сигнализации.

#### 1. ВВОД ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Для ввода (или изменения) Вашего персонального кода снятия с охраны потайной кнопкой включите зажигание и подайте команду №5 (нажмите и удерживайте кнопку брелока-метки до 5 звуковых сигналов, затем отпустите кнопку). Система подаст короткий звуковой и световой сигнал подтверждения.

Далее введите первую часть кода потайной кнопкой (от 1-го до 9-ти нажатий). Выключите и включите зажигание и введите вторую часть кода. Выключите зажигание, светодиод количеством миганий повторит Ваш PIN-код, затем система подаст три частых звуковых сигнала и сигнал на парковочные огни, и автоматически выйдет из программирования.

Ваш персональный код снятия ручным переключателем хранится в энергонезависимой памяти системы. Даже при отключении аккумулятора этот код не изменится.

Ваш персональный код снятия ручным переключателем хранится в энергонезависимой памяти системы. Даже при отключении аккумулятора этот код не изменится.

#### 2. ОПЕРАТИВНЫЙ БЛОК ФУНКЦИЙ

Для входа в оперативный блок программирования включите зажигание, после этого подайте команду №6 брелока-метки, т.е. нажмите кнопку и отпустите ее после 6-го звукового сигнала. Система подтвердит переход в режим программирования, подав два коротких звуковых и световых сигнала.

После этого можно выключить зажигание.

Подключение или отключение функций можно производить за один сеанс программирования системы. Командами брелока-метки (от №1 до №7) Вы подключаете или отключаете функции.

Помните, если Вы не нажимаете на кнопку брелока-метки более 30 секунд, система самостоятельно выйдет из режима программирование без сохранения изменений.

Если функция подключается, система подтвердит это тремя короткими звуковыми сигналами, если отключается - двумя:

- - тихая постановка и снятие с охраны;

- - автоматическое снятие с охраны при приближении к автомобилю;

- - автопостановка;

- - запирание дверей при автопостановке;

- - автоматическое запирание замков дверей при включении зажигания;

- - AntiHiJack;

- - уменьшение времени тревоги с 30 до 15 секунд.

Для выхода из программирования с сохранением изменений необходимо подать команду №8 кнопкой брелока-метки.

##### Индикация 4-х последних тревог

При выходе из оперативного блока функций система также укажет причины последних 4-х тревог количеством вспышек светодиода (в течение 30 секунд) последовательно: сначала последнюю, затем предыдущую и т.д. Прервать индикацию можно поставив систему на охрану или включив зажигание.

#### 3. УСТАНОВОЧНЫЙ БЛОК ФУНКЦИЙ

Для входа в установочный блок программирования включите зажигание, после этого подайте команду №7 брелока-метки, т.е. нажмите кнопку и отпустите ее после 7-го звукового сигнала. Светодиод начнет часто мигать. В течение 30 секунд подайте команду №7 еще раз. Система подтвердит переход в программирование установочных функций, подав три звуковых и световых сигнала.

После этого можно выключить зажигание.

Как обычно, командами брелока-метки (от №1 до №7) Вы подключаете или отключаете функции.

Если функция подключается, система подтвердит это тремя короткими звуковыми сигналами, если отключается - двумя:

- - подсветка салона - включается автоматическая настройка входа дверей системы на автомобили с встроенной подсветкой;

- - микроиммобилайзеры беспроводной блокировки (устанавливаются в разрыв любой цепи +12В, код управления подается по штатной электропроводке автомобиля) - обучает блоки беспроводной блокировки. Подключение или отключение этой функции осуществляется только специальным обучающим брелоком;

- - активная блокировка зажигания - для стран, в которых запрещена пассивная блокировка. Обесточьте или отсоедините систему, и зажигание будет разблокировано;

- - положительный вход - отрицательный вход концевого выключателя капота перепрограммируется в положительный вход для подключения концевых выключателей дверей а/м типа "Волга" или амер. "Форд" (зеленый с серым провод);

- - клаксон - позволяет вместо сирены использовать клаксон автомобиля (прерывистый сигнал тревоги);

- - увеличение длительности сигнала предупреждения клаксона - короткий звуковой сигнал увеличивается с 20 до 40 миллисекунд (работает только совместно с функцией клаксон).

Не забудьте, командой №8 брелока-метки выйти из программирования с сохранением изменений.

При выходе из программирования будут показаны причины 4-х последних перегрузок по току (см. Приложения).

#### 4. БЛОК УСТАНОВКИ ВРЕМЕН

Система позволяет изменить длительности управляющих импульсов на замки дверей с 0.7 секунды до 5-ти (например, для а/м "Мерседес", VW, Audi старых годов выпуска), 10-ти, 15-ти, 20-ти, 25-ти или 30-ти секунд (например, для современных автомашин, оборудованных функцией "комфорт").

Для входа в блок установки времен включите зажигание, после этого подайте команду №8 брелока-метки, т.е. нажмите кнопку и отпустите ее после 8-го звукового сигнала. Светодиод начнет часто мигать в течение 30 секунд. Подайте команду №8 еще раз. Система подтвердит вход в блок времен четырьмя звуковыми и световыми сигналами.

После этого можно выключить зажигание.

Как обычно, командами брелока-метки (от №1 до №7) происходит установка времени:

- - 0.7 сек закрытие / 0.7 сек открытие;

- - 5 сек закрытие / 5 сек открытие;

- - 10 сек закрытие / 0.7 сек открытие;

- - 15 сек закрытие / 0.7 сек открытие;

- - 20 сек закрытие / 0.7 сек открытие;

- - 25 сек закрытие / 0.7 сек открытие;

- - 30 сек закрытие / 0.7 сек открытие.

Не забудьте, командой №8 брелока-метки выйти из программирования с сохранением изменений.

#### 5. СИНХРОНИЗАЦИЯ (ОБУЧЕНИЕ) МЕТКИ

Для обучения системы метке необходимо:

- Выключить зажигание н нажать на потайную кнопку (начнется постановка в охрану с помощью кнопки).

- Ввести PIN-код, для чего включить зажигание, ввести кнопкой первое число (нажать ее нужное количество раз), выключить и вновь включить зажигание и ввести второе число, после чего выключить зажигание. Время ввода ограничено 24-мя секундами. Если за это время Вы не успели ввести PIN-код, начните сначала.

- Если PIN введен правильно, то шесть раз прозвучит сигнал сирены, если нет - система перейдет в режим охрана.

- После шестого сигнала сирены дважды нажмите и отпустите кнопку метки (два раза пошлите команду №1). При правильном обучении система сразу же подаст звуковые и световые сигналы как при снятии с охраны.

- Если обучение закончилось неудачей, то только через 10-15 секунд система перейдет в режим снято с охраны.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Не приобретайте к системе датчики, склонные к ложным срабатываниям!

Систему EXCELLENT необходимо устанавливать только в салоне автомобиля!

- Обычные места установки базового блока: за приборной панелью, под центральной консолью, на щитке моторного отсека и т.п. Монтаж соединений электропроводки следует производить при отключенных разъемах системы и, если возможно, отсоединенном аккумуляторе. Соединение общего провода системы (черного) с "массой" автомобиля должно быть очень надежным!

- Под капот протягиваются следующие провода: зеленый с серым - к концевому выключателю капота, коричневый - к сирене, желтый и салатовый - к реле блокировки зажигания/стартера (по усмотрению владельца реле блокировки зажигания можно устанавливать в салоне).

- Сирена устанавливается под капот в недоступном для угонщика месте, рупором вниз или вбок, и крепится саморезами. Коричневый провод от базового блока подключается к "+" сирены, "-" сирены подсоединяется к "массе" автомашины.

- Концевые выключатели капота и багажника врезаются в защищенные от влаги места, причем эти места должны быть недоступны при закрытых капоте и багажнике. Необходимо периодически смазывать трущиеся части концевых выключателей во избежание заедания и коррозии.

- Датчик удара устанавливается в центре салона на металл кузова или обивку, и крепится саморезами или липкой лентой. Это позволяет получить равномерную чувствительность по периметру автомобиля.

Установите первый уровень (зона предупреждения) таким образом, чтобы система подавала короткий звуковой сигнал при не сильном ударе по кузову автомобиля (например, удар ладонью руки с расстояния 5 см). Затем отрегулируйте второй уровень, чтобы система подавала сигнал тревоги при сильном ударе, почти достаточном для разбития стекла.

- Микроволновый датчик устанавливается между передними сиденьями и крепится при помощи липкой ленты. Выбирая место, помните, что металлические предметы и емкости с водой уменьшают чувствительность датчика.

Правильной считается настройка, если внешняя зона датчика (зона предупреждения) срабатывает при попытке заглянуть в стекла салона, а внутренняя (зона тревоги) только при проникновении внутрь автомобиля.

- Если система EXCELLENT укомплектована пейджером, передатчик необходимо располагать как можно дальше от базового блока. При подключении электроприводов замков дверей помните, что номинал предохранителя должен соответствовать току потребления, который зависит от количества и модели электроприводов.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Базовый блок |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9 - 18 В |
| Ток потребления в режиме охрана | не более 10 мА |
| Сопротивление по входам дверей, капота, багажника | 2 кОм |
| Сопротивление по входам датчиков | 68 - 120 кОм |
| Максимальный выходной ток (при температуре не выше +40 град. Цельсия): |  |
| - сирена (положительный) | 1,5 А |
| - питание датчиков (положительный) | 0,3 А |
| - парковочные огни - каждый выход (положительный) | 15,0 А |
| - управление электроприводами (положительный) | 15,0 А |
| - блокировки зажигания (2 отрицательных) | 0,7 А |
| Габаритные размеры | 100мм x 73мм x 30мм |
| Диапазон рабочих температур | -40...+80 град. Цельсия |
| Брелок-метка |  |
| Напряжение питания (батарейка CR2430) | 3,0 В |
| Ток потребления в режиме автопередачи кода | не более 30 мкА |
| Ток потребления в режиме передачи команды | не более 5 мА |
| Габаритные размеры | 59мм x 40мм x 16мм |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 град. Цельсия |

#### 2. КОНТАКТЫ РАЗЪЕМОВ

##### Потайная кнопка

No 1 Общий провод (черный).
No 2 Вход потайной кнопки (красный).

##### Вход зоны тревоги датчиков

No 1 Вход для сигнала тревоги датчиков.
No 2 Питание +12В датчиков.
No 3 Общий провод.

##### Вход зоны предупреждения датчиков

No 1 Вход для зоны предупреждения датчиков.
No 2 Питание +12В датчиков.
No 3 Общий провод.

##### Основной 12-ти контактный разъем

No 1 Выход +12В (Imax = 1,5А) на сирену (коричневый)
No 2 Вход концевого выключателя багажника (зеленый)
No 3 Вход "зажигание" (фиолетовый)
No 4 Вход концевых выключателей дверей (белый)
No 5 Вход концевого выключателя капота или положительного триггера дверей (зеленый с серым)
No 6 Общий провод (черный толстый)
No 7 Выход +12В (Imax = 15А) на правые указатели поворота (серый)
No 8 Питание +12В для указателей поворота и электроприводов замков дверей (красный с предохранителем 15A)
No 9 Выход +12В (Imax = 15А) на левые указатели поворота (серый с черным)
No 10 Выход -12В (Imax = 0,7А) на реле блокировки зажигания 1 (желтый)
No 11 Выход -12В (Imax = 0,7А) на реле блокировки зажигания 2 (салатовый)
No 12 Питание системы +12В (красный с предохранителем 5A)

##### Управление электроприводами замков 6-ти контактный разъем

No 1 Вход реле закрытия дверей (оранжевый короткий)
No 2 Выход на закрытие дверей (зеленый длинный)
No 3 Нормально замкнутый контакт реле (белый короткий)
No 4 Вход реле открытия дверей (розовый короткий)
No 5 Выход на открытие дверей (синий длинный)
No 6 Нормально замкнутый контакт реле (черный короткий)

##### Светодиодный индикатор

No 1 Выход светодиода (красный).
No 2 Общий провод (черный).

#### 3. БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

##### Активная и пассивная блокировки

Система EXCELLENT обеспечивает два возможных способа блокировки двигателя: пассивная (по умолчанию) и активная (если функция подключена).

Пассивная блокировка двигателя не позволит завести двигатель даже при отсоединении или разрушении базового блока системы, что значительно усиливает противоугонные свойства системы.

Подключение функции активная блокировка и соответствующее подсоединение к цепям автомобиля позволяет в большинстве случаев избежать блокировки двигателя при отказе базового блока (например, при обрыве цепей питания). Это повышает безопасность пользования автомобилем.

##### Беспроводная блокировка

Ваша система при установке может быть дополнена микроиммобилайзерами беспроводной блокировки. Каждый такой микроиммобилайзер представляет собой отдельное микропроцессорное устройство, устанавливаемое в разрыв штатных цепей автомобиля.

Микроиммобилайзеры не связаны проводами с центральным блоком системы. Управляющие сигналы они получают по цепям питания. Поэтому угон автомобиля с установленными микроиммобилайзерами весьма затруднен - угонщик должен найти и удалить их. Даже обнаружение центрального блока системы не позволит проследить местоположение микроиммобилайзеров по проводам от центрального блока.

"Обмотку управления" микроиммобилайзера можно подключать как к постоянному +12В, так и к появляющемуся "плюсу" при включении зажигания.

Коды разрешения/запрещения работы двигателя передаются системой синхронно с действием (и типом) основной блокировки. Кратковременное (до 3-х сек.) отсутствие питания не снимает разрешения работы двигателя.

При замене брелка в случае утери или при установке нового центрального блока необходимо произвести процесс переобучения. Однако, сделать это могут только специалисты установочного центра.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

##### Индикация причины тревог (по числу вспышек светодиода в серии)

2 - концевые выключатели дверей
3 - концевой выключатель багажника
4 - концевой выключатель капота
5 - дополнительные датчики
6 - зарезервировано
7 - зажигание
8 - критическое понижение напряжения питания, а также при воздействии электрошока

##### Индикация отключенных датчиков (по числу вспышек светодиода в серии)

2 - концевые выключатели дверей
3 - концевой выключатель багажника
4 - концевой выключатель капота
5 - зона тревоги дополнительных датчиков
6 - зона предупреждения дополнительных датчиков
7 - зажигание

##### Индикация перегруженных выходов системы (по числу вспышек светодиода в серии)

2 - сирена
3 - питание датчиков
4 - зарезервировано
5 - блокировка зажигания 2 (салатовый провод)
6 - блокировка зажигания 1 (желтый провод)