# EXCELLENT CITY

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Семь различных режимов охраны

- Моментальное срабатывание

- Абсолютная секретность динамического кода (KeeLoq)

- Охрана с работающим двигателем

- Настройка чувствительности датчика удара с брелока

- Автоматическая коррекция чувствительности датчика

- Разъем для подключения дополнительного датчика

- Раздельная защита дверей, капота, багажника

- Поддержка системы "комфорт"

- Световая дорожка / "свободные руки"

- Две системы возврата угоняемого автомобиля

- Силовые выходы электроприводов

- Электронная защита выходов от перегрузок

- Программирование функций под Windows®95

- Северное исполнение

#### Комплект поставки

| базовый блок | 1 |
| --- | --- |
| брелок | 2 |
| двухуровневый датчик удара | 1 |
| концевые выключатели капота/багажника | 2 |
| реле блокировки зажигания/стартера | 1 |
| колодка реле с проводами | 1 |
| светодиодный индикатор с кабелем | 1 |
| кнопка ручного отключения с кабелем | 1 |
| кабель с разъемом на 12 контактов | 1 |
| кабель с разъемом на 6 контактов | 1 |
| кабель с разъемом на 3 контакта | 1 |
| лента липкая двусторонняя | 2 |
| саморез | 4 |

#### Дополнительно можно подключить

- дополнительный датчик

- микроиммобилайзеры беспроводной блокировки

### ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА EXCELLENT®

Поздравляем Вас с приобретением самой удобной охранной системы. Если у Вас нет времени полностью прочитать данное руководство, Вы можете использовать только одну кнопку брелока для постановки и снятия системы с охраны, все остальное будет сделано автоматически.

Система EXCELLENT® относится к автосигнализациям элитного класса, так как при максимальной защите автомобиля она обеспечивает Вам и максимальные удобства его эксплуатации. Если Вы хотите выбрать функции системы по своему усмотрению, прочтите данное Руководство. Вы можете читать Руководство пользователя в произвольном порядке. В каждом разделе полностью описана реакция системы на Ваши действия. Однако настоятельно рекомендуем прочесть раздел "Передача автомобиля в автосервис". Это избавит Вас от необходимости расставаться с брелоком системы. Иначе (при подключении функций автопостановка и/или иммобилайзер) система может автоматически заблокировать двигатель, самостоятельно взять автомобиль под охрану и даже включить тревогу.

Все функции системы программируются с брелока и сохраняются в энергонезависимой памяти системы (не изменяются при отключении аккумулятора).

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ EXCELLENT®

- мгновенный переход в режим тревога при открытии любой двери, капота или багажника, включении зажигания, срабатывании второго уровня датчика удара, а также при воздействии электрошока

- световая и звуковая индикация тревоги и смены режимов

- блокировка запуска двигателя

- режим предупреждения - система подает короткий звуковой сигнал даже при прикосновении к автомобилю

- световая дорожка/свободные руки - освещение при помощи парковочных огней дороги до подъезда или при выходе из гаража (на 30 секунд) позволит также выгрузить багаж из автомобиля (если руки будут заняты), заранее нажав на кнопку брелока

- режим дневной охраны с отключением датчика удара

- режим оживленная улица с отключением зоны предупреждения датчика удара

- режим тихий дворик - увеличение чувствительности зон датчика удара до максимума, когда наличие посторонних близко к автомобилю не предполагается

- постановка на охрану с работающим двигателем

- тихая постановка и снятие с охраны без звукового сигнала

- перепостановка при случайном снятии с охраны

- защита от подбора кода (AntiScanner) и перехвата кода (Anti-Grabber) - система использует технологию Keeloq Code Hopping американской фирмы Microchip Inc.

- режим паника - принудительная тревога

- управление электроприводами замков дверей - система имеет встроенные сильноточные реле для непосредственного подключения электроприводов

- проверка всех датчиков и отключение неисправных без потери защитных функций

- регулировка чувствительности датчика удара с брелока

- автоматическая коррекция чувствительности датчика удара (ISLATM) исключает нежелательное срабатывание даже в случае суровой непогоды или колебаний почвы от большегрузного и железнодорожного транспорта

- защита выходов от перегрузки при сохранении работоспособности системы

- индикация неисправного датчика или перегруженного выхода при помощи многофункционального светодиода (СИД)

- индикация попытки вторжения с указанием сработавшего датчика

- выход дополнительного канала позволяет принудительно включить сирену, дистанционно открыть электрический замок капота или привести в действие какие-либо устройства автомобиля

- индикация разряда батарейки брелока

- возможность использования ручной кнопки для постановки на охрану или снятия с охраны (повышенной секретности)

- энергонезависимая память состояния системы - возвращает систему в тот режим, который был до снятия питания или критического понижения напряжения аккумулятора. При отключенном питании система в течение 25 лет помнит все использованные коды и дополнительно подключенные функции

- защита от повторяющихся срабатываний (например, при провокациях угонщика или неправильной регулировке датчиков) - входы датчика удара отключаются после четырех срабатываний, а входы дверей, капота, багажника и вход зажигания - после шести. Вход датчика удара подключается вновь, если открыли дверь, капот, багажник или включили зажигание

- дистанционная блокировка зажигания угоняемого автомобиля при помощи брелока (AntiCarJack)

- возможность компьютерного программирования функций, данных об установке, информации о владельце под Windows95 - каждая охранная система становится индивидуальной

- автосервис - позволяет временно отключить функции, автоматически блокирующие двигатель или переводящие систему в режим охрана до следующей команды с брелока

#### ФУНКЦИИ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ С БРЕЛОКА

- отключение сирены - если Вы хотите, чтобы сигнал тревоги подавался только парковочными огнями.

- освещение салона - если Ваш автомобиль с открытием двери включает освещение салона (даже если дверь опять закрыть), система самостоятельно настроится на время включения освещения салона

- автопостановка переводит систему в режим охрана, только в том случае, если Вы забыли это сделать, и не мешает на автозаправке, во время отдыха в пути, при мойке автомашины и т.п.

- автопостановка с запиранием дверей

- индивидуальный код снятия (PIN) с охраны при помощи потайной кнопки в случае утери брелока

- защита от насильственного угона (AntiHiJack)

- отключение режима возврат угоняемого автомобиля вводом PIN-кода с брелока или потайной кнопкой

- переключение режима блокировки запуска двигателя на режим имитации неисправности в системе зажигания

- дополнительный иммобилайзер не позволит никому, кроме Вас, завести двигатель, даже если автомобиль сняли с охраны, или Вы покинули автомобиль, выключив зажигание

- управление пневматическими замками дверей с длительностью управляющего импульса 5 секунд (например, для а/м Mercedes, VW, Audi старых годов выпуска), а также 10, 15, 20 или 25 секунд (например, для современных а/м, оборудованных функцией "комфорт")

- активная блокировка зажигания - для стран, в которых запрещена пассивная блокировка. Обесточьте или отсоедините систему, и зажигание будет разблокировано

- автоматическое запирание (отпирание) дверей при включении (выключении) зажигания

- дистанционное управление замком багажника

- энергонезависимая память причин нескольких тревог и причин срабатывания защиты по току

- индивидуальный PIN-код снятия с охраны при помощи потайной кнопки (в случае утери брелока)

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ

Брелок системы может передавать множество команд. Некоторые из них различаются по длительности нажатия на кнопку. Поэтому система, как правило, выполняет команду после отпускания кнопки брелока.

Брелоки Вашей системы выполнены из прочного АБС пластика, имеют три крупные резиновые кнопки с повышенным усилием нажатия, что исключает случайную подачу команды (например, когда брелок с ключами находится в кармане). Удобное расположение кнопок и трехцветный светодиод делают управление системой легким и приятным.

Для облегчения запоминания команд брелока и реакции системы в данном Руководстве применяются пиктограммы. Это позволяет понять как подать требуемую команду, какова будет реакция системы и существенно облегчает восприятие текста.

| Обозначение | Команда брелока или реакция системы |
| --- | --- |
| ЗАЖ + | Зажигание включено (включить) |
| ЗАЖ - | Зажигание выключено (выключить) |
| 1 | Нажать и отпустить кнопку 1 брелока |
| 1- | Нажать и удерживать кнопку 1 |
| 1, 2- | Нажать и отпустить кнопку 1, затем нажать и удерживать кнопку 2 |
| 1+2 | Нажать одновременно кнопки 1 и 2 |
|  | Сигнал парковочными огнями (коротко) |
|  | Сигнал парковочными огнями (долго) |
|  | Световая дорожка |
| , | Пауза между сигналами |
| , | Два коротких световых сигнала |
|  | Короткий звуковой сигнал |
|  | Длинный звуковой сигнал |

#### 1. ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Помните, что если в автомобиле нет пассажиров, а двери, багажник и капот закрыты, система может самостоятельно (если подключена функция автопостановка) перейти в режим охрана. Поэтому не оставляйте ключи и брелок в автомобиле.

Система EXCELLENT® имеет встроенную автоматическую коррекцию чувствительности датчика удара (ISLAТМ), что полностью исключает ложные срабатывания. Тем не менее, Вы можете по своему усмотрению выбирать различные режимы охраны как с отключением датчика удара или его зоны предупреждения, так и с увеличением чувствительности зон датчика.

##### Полная охрана автомобиля

Нажмите и отпустите кнопку 1 брелока. Система подаст звуковой и световой (парковочными огнями) сигналы, запуск двигателя станет невозможным, двери заблокируются. Светодиод (СИД) загорится и, после диагностики датчиков (через 7 секунд), начнет мигать. Система перешла в режим охрана.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери - закрыты | 1 | СИД - горит 7 сек., затем редко мигает |

Если после закрытия последней двери в салоне автомобиля остаются включенными лампы подсветки салона, то при подключенной функции подсветка салона диагностика концевых выключателей дверей будет отложена до выключения освещения (но не более 33-х секунд). В этом случае светодиод сначала непрерывно горит и начнет мигать только после завершения диагностики датчиков, свидетельствуя, что машина полностью взята под охрану.

##### Режим дневной охраны

Если в автомобиле остаются пассажиры или животные, нажмите и отпустите сначала кнопку 1 брелока, затем (не позднее, чем через 3 секунды) кнопку 2. Этим устанавливается режим дневной охраны с отключением датчика удара. Система подаст повторные звуковой и световой сигналы.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери - закрыты | 1, 2 | , , СИД - горит 2 сек., затем редко мигает |

В случае подключения функции тихая постановка (см. главу Программирование) звуковые сигналы подтверждения отсутствуют.

##### Охрана автомобиля с работающим двигателем

При работающем двигателе (включенном зажигании) поставить автомобиль на охрану можно последовательным нажатием на кнопку 1 и, затем, на кнопку 2 брелока. Этот режим аналогичен режиму дневной охраны - при открытии любой двери, капота или багажника зажигание блокируется, и система переходит в режим тревога.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ + двери - закрыты | 1, 2 | СИД - горит 2 сек., затем редко мигает |

Помните, что сигналы подтверждения будут только после нажатия кнопки 2 брелока, но если подключена функция тихая постановка звукового сигнала подтверждения не будет.

##### Режим оживленная улица

Если Вы кратковременно покидаете автомобиль на оживленной улице (где возможно срабатывание зоны предупреждения датчика удара от проезжающего большегрузного транспорта), нажмите и отпустите сначала кнопку 1 брелока, затем кнопку 3. Этим устанавливается режим оживленная улица с отключением зоны предупреждения датчика удара. Система подаст еще два повторных звуковых и световых сигнала.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери - закрыты | 1, 3 | , , СИД - горит 7 сек., затем редко мигает |

##### Режим тихий дворик

Если Вы оставляете автомобиль в лесу или на даче (наличие посторонних лиц близко к автомобилю не предполагается) и хотите максимально увеличить чувствительность зон датчика удара, нажмите и отпустите сначала кнопку 1 брелока, а затем нажмите и удерживайте кнопку 3. Этим устанавливается режим тихий дворик. Система подаст три повторных звуковых и световых сигнала.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери - закрыты | 1, 3- | , , СИД - горит 7 сек., затем редко мигает |

##### Постановка кнопкой (без брелока)

Если Вы потеряли брелок или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока. Для постановки на охрану выключите зажигание и нажмите кнопку. У Вас есть 12 сек., чтобы покинуть автомобиль. Теперь при открытии двери сигнал тревоги задерживается на 6 секунд.

#### 2. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Нажмите и отпустите кнопку 1 брелока. Система подаст два звуковых и световых сигнала. Светодиод перестанет мигать, двигатель можно заводить (если не подключена функция иммобилайзер).

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 1 | СИД - не горит |

Если после снятия с охраны Вы не открыли двери, капот, багажник или не включили зажигание, через 30 секунд система вернется в режим охрана самостоятельно.

Примечания:

- если при снятии с охраны система подаст 4 звуковых и световых сигнала, это означает, что в Ваше отсутствие система переходила в режим тревога. Причину тревоги можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся в течение 30-ти секунд или до включения зажигания (см. Приложения);

- если при снятии с охраны система подаст 3 звуковых и световых сигнала, это означает, что сработала токовая защита выходов. Отключенный выход можно узнать по количеству вспышек светодиода - серии длятся в течение 30-ти секунд или до включения зажигания (см. Приложения);

- если при снятии с охраны система подаст 5 частых звуковых и световых сигналов, это означают, что необходимо заменить батарейку брелока (напряжение на ней менее 7,5 Вольт).

##### Программируемый иммобилайзер

Если подключена функция иммобилайзер (см. главу Программирование), то даже после снятия с охраны двигатель завести невозможно. Более того, в режиме снято с охраны двигатель автоматически блокируется через 30 секунд после открытия двери при выключенном зажигании. Светодиод при этом горит постоянно и при закрытых дверях. Для запуска двигателя нажмите на кнопку 2 брелока. Светодиод должен погаснуть. Если подключена функция AntiHiJack, а Вы забыли нажать на кнопку 2 брелока и включили зажигание, то система самостоятельно перейдет в режим возврат угоняемого автомобиля (см. раздел Возврат угоняемого автомобиля).

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны СИД - постоянно горит | 2 | СИД - не горит двигатель готов к запуску |

Не забывайте отключать иммобилайзер, особенно если подключена функция AntiHiJack. Иначе Вы можете оказаться в ситуации, когда двигатель неожиданно заблокируется, а система не будет управляться с брелока. Помните, что запуск двигателя разрешается только при погасшем светодиоде.

##### Снятие кнопкой (без брелока)

Если Вы потеряли брелок или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока. Для снятия с охраны включите зажигание, нажмите потайную кнопку и выключите зажигание.

Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, если ранее не было тревоги.

##### Использование персонального кода снятия с охраны

Если Вы запрограммировали персональный код снятия (см. главу Программирование), включите зажигание и введите первое число кода при помощи кнопки. Выключите и включите зажигание, введите второе число кода. Затем опять выключите зажигание. После этого через 2 секунды система снимется с охраны.

Помните, Вы имеете только 2 попытки ввести персональный код отключения. После 2-х неудачных попыток ввода кода система в течение 5-ти минут на ввод кода реагировать не будет. Вам необходимо хорошо запомнить код, если Вы выбрали эту функцию.

#### 3. СВЕТОВАЯ ДОРОЖКА/СВОБОДНЫЕ РУКИ

При постановке на охрану нажмите и отпустите сначала кнопку 3 брелока, а затем кнопку 1. В этом случае парковочные огни включатся на 30 секунд для освещения дороги от автомобиля.

Если в этот момент двери открыты, Вы можете убрать ключи в карман, забрать вещи из автомобиля и закрыть двери (пока горят парковочные огни). Только после этого двери заблокируются, и система перейдет в режим охрана.

В случае, если открыт багажник, а двери закрыты, двери заблокируются после подачи команды с брелока, а система перейдет в режим охрана после закрытия багажника.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери, багажник - могут быть открыты | 3, 1 | СИД - горит 37 сек., затем редко мигает |

Вы можете включить световую дорожку совместно с режимами дневная охрана, охрана с работающим двигателем, оживленная улица или тихий дворик. Для этого предварительно нажмите на кнопку 3 брелока, а затем подайте необходимые команды.

Вы также можете осветить пространство вокруг автомобиля в режиме охрана. Для этого дважды коротко нажмите на кнопку 3 брелока. Парковочные огни включатся на 30 секунд или до следующего нажатия на кнопку 3.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 3, 3 | СИД - редко мигает |

Вы можете включить парковочные огни и при снятии автомобиля с охраны, например, чтобы обойти лужу в темное время суток или в неосвещенном гараже. Для этого нажмите и отпустите сначала кнопку 3 брелока, а затем кнопку 1. Парковочные огни включатся на 30 сек. или до открытия двери.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 3, 1 | СИД - не горит |

#### 4. ТИХАЯ ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Для отключения звуковых сигналов подтверждения постановки и снятия с охраны (например, в позднее время) нажмите и отпустите предварительно кнопку 2 брелока, а затем кнопку 1.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - двери - закрыты | 2, 1 | СИД - горит 7 сек., затем редко мигает |

Если Вы хотите без звукового подтверждения установить режимы световая дорожка, дневная охрана, охрана с работающим двигателем, оживленная улица или тихий дворик, также предварительно нажмите на кнопку 2 брелока, а затем подайте необходимую команду. Как обычно команды с брелока подавайте последовательно, т.е. интервал между нажатиями на кнопки не должен превышать 3-х секунд.

Система EXCELLENT® позволяет Вам отключить звуковые сигналы подтверждения постоянно. Для этого необходимо подключить функцию тихая постановка (см. главу Программирование).

Однако если функция тихая постановка подключена, а Вы хотите получить звуковое подтверждение (например, солнечным днем), нажмите и отпустите предварительно кнопку 2 брелока, а затем кнопку 1 (или комбинацию кнопок в зависимости от выбора режима охраны). В этом случае вы услышите звуковой сигнал подтверждения при подключенной функции тихая постановка.

Таким образом, предварительное нажатие на кнопку 2 брелока либо отменяет звуковые сигналы подтверждения (если функция тихая постановка не подключена), либо их включает (если данная функция подключена).

#### 5. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ В АВТОСЕРВИС

При передаче автомобиля в автосервис Вам нет необходимости оставлять брелок на посту ТО. Воспользуйтесь служебным режимом автосервис. Для этого снимите автомобиль с охраны кнопкой 1 брелока, затем нажмите и удерживайте кнопку 2 брелока (примерно 2 секунды) до длинного звукового и светового подтверждения перехода системы в режим автосервис.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 1, 2- | , , СИД - не горит |

В этом случае будут временно отменены функции иммобилайзер, автопостановка, запирание дверей при включении зажигания (даже если эти функции подключены), а также управление при помощи потайной кнопки. Отсоединение аккумулятора не отменяет режим автосервис.

Все эти функции подключаются опять при первой же постановке системы в режим охрана с брелока.

#### 6. РЕЖИМ ТРЕВОГА

Система самостоятельно переходит из режима охрана в режим тревога при открытии дверей салона, капота, багажника, включении зажигания или при срабатывании зоны тревоги датчика удара, а также при воздействии электрошоком. В этом режиме мигают парковочные огни и звучит сирена.

Тревога длится 30 секунд или до нажатия на кнопку 1 брелока, после чего система возвращается в режим охрана с 5-ти секундной паузой для успокоения датчика удара. Если к системе подключен пейджер, то система может сразу не среагировать на нажатие кнопки брелока. В этом случае нажмите на кнопку брелока несколько раз.

Подключенная функция отключение сирены отменяет подачу тревожных звуковых сигналов, но сигналы подтверждения при постановке и снятии, индикации причины тревоги, перегруженном выходе, отключении датчиков и входе в программирование остаются.

##### Режим паника (принудительная тревога)

Если Вам необходимо отпугнуть кого-либо от автомобиля, Вы можете принудительно перевести систему в режим тревога. Для этого в режиме охрана нажмите и отпустите кнопки 1 и 2 брелока одновременно. Этот режим аналогичен режиму тревога, но причина срабатывания не будет индицироваться при снятии с охраны.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 1+2 | СИД - непрерывно горит, режим - тревога |

#### 7. УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

##### Обычное применение дополнительного канала

В зависимости от варианта подключения системы к автомобилю Вы можете управлять различными дополнительными устройствами: электромеханический замок капота, багажника, дополнительные устройства блокировки двигателя, включить сирену во время движения и т.д.

Для этого существует дополнительный канал управления, который работает в любом режиме (кроме режима тревога).

Для управления дополнительным каналом нажмите и отпустите последовательно кнопки 3 и 2 брелока.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| нет режима тревога | 3, 2 | активен дополнительный выход на 0,7 сек |

##### Замок багажника

Если в Вашей автомашине установлен электрический замок багажника (и подключена функция замок багажника), Вы можете дистанционно открыть багажник командой с брелока. Это особенно удобно в зимнее время, когда личинка замка покрыта льдом.

Нажмите и отпустите последовательно кнопки 3 и 2 брелока - замок багажника откроется.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ - режим - снято с охраны СИД - не горит | 3, 2 | багажник открыт |

Отличие функции замок багажника от обычного применения дополнительного канала управления состоит в том, что в режиме охрана после получения команды открыть багажник система EXCELLENT® отключает датчик удара и концевой выключатель багажника, а зажигание останется заблокированным, двери и капот будут под охраной.

Если автомобиль не оборудован собственно электрическим замком багажника и в течение 30 секунд Вы не открыли багажник, система автоматически вернется в режим охрана.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 3, 2 | багажник открыт |

Как только Вы закроете багажник, он также будет взят под охрану, причем, если до открытия багажника был выбран режим оживленная улица (дневная охрана, тихий дворик или охрана с работающим двигателем), то именно этот режим и будет установлен.

#### 8. ПОИСК АВТОМОБИЛЯ НА СТОЯНКЕ

Если система находится в режиме охрана, то одновременное нажатие на кнопки 2 и 3 брелока кратковременно включает сирену и парковочные огни.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - охрана СИД - редко мигает | 2+3 | СИД - постоянно |

#### 9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ

Если при установке системы EXCELLENT® подключена функция автоматическое запирание дверей, то при включении зажигания (если все двери автомобиля закрыты) двери заблокируются. При выключении зажигания - разблокируются.

С целью экономии энергопотребления (например, зимой не удается с первого раза запустить двигатель, и приходится несколько раз включать зажигание) система имеет 6-ти секундную задержку на переключение зажигания при запирании и отпирании дверей. Таким образом, при отдыхе в пути Вы можете кратковременно включить зажигание и заблокировать двери.

#### 10. АВТОПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Подключение функции автопостановка (см. главу Программирование) разрешает самостоятельный переход системы в режим охрана после закрытия последней двери. В этом случае система через 20 секунд опрашивает все датчики - нет ли срабатывания. Если в течение 5 минут ни один из датчиков не сработал, система через 20 секунд перейдет в режим охрана.

В случае срабатывания какого-либо датчика (в течение 5-ти минутного интервала) отсчет времени начинается заново. Таким образом, при мелком ремонте или замене колеса (сработает датчик удара), система не доставит Вам неудобств, неожиданно перейдя в режим охрана.

Для того, чтобы при автопостановке заблокировать двери подключите также функцию запирание дверей при автопостановке. В этом случае за 20 секунд до автопостановки система подаст предупредительные два сигнала на сирену, семь на парковочные огни.

Водителям, склонным забывать ключи (с брелоком) в замке зажигания, можно посоветовать использовать только функцию автопостановка (без запирания дверей).

Если в режиме охрана Вы дистанционно открыли багажник, функция автопостановка также проверяет наличие владельца около автомашины. В случае его отсутствия (датчик удара в течение 5 минут не сработал) система вернется в охрану (подключит датчик удара), оставив багажник без охраны.

#### 11. ВОЗВРАТ УГОНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

Система EXCELLENT® обеспечивает два способа возврата уго-няемого автомобиля - активный и пассивный.

##### Алгоритм работы

Особенность режима возврат угоняемого автомобиля состоит в том, что если система в него переведена, и водитель не отказался от него в течение первых 30-ти секунд, то двигатель будет заблокирован, а система перестанет воспринимать команды брелока. На начало работы режима возврат угоняемого автомобиля укажет частое мигание светодиода. Для привлечения внимания водителя через 15 секунд после начала режима система 2 раза коротко прервет зажигание, подаст 2 коротких звуковых сигнала и начнет подавать аварийные сигналы на парковочные огни. Еще через 15 секунд происходит принудительное торможение автомобиля с соблюдением безопасности до полной блокировки зажигания.

Затем сигнал тревоги подается на сирену и на парковочные огни. Если выключить зажигание и закрыть двери, сигнал на сирену подаваться не будет.

В этом состоянии система будет находиться 5 минут в том случае, если выключено зажигание и закрыты все двери. Открытие дверей, капота, багажника или включение зажигания включает сирену и останавливает отсчет времени.

Если в этом режиме обесточить систему (отключить аккумулятор), то система опять вернется к началу времени отсчета.

##### Активный способ

Если Вы видите, что Ваш автомобиль отъезжает без Вас, нажмите и отпустите кнопки 1 и 2 брелока одновременно. Это возможно только в течение 30 секунд после включения зажигания или закрытия последней двери. Для подтверждения приема команды однократно вспыхнут парковочные огни, и система перейдет на начало работы режима возврат угоняемого автомобиля.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ+ двери - закрыты не более 30 секунд назад | 1+2 | СИД - часто мигает |

##### Пассивный способ

Подключение функции AntiHiJack (см. главу Программирование) изменяет алгоритм работы блокировок двигателя для всех режимов, кроме режима охрана. Теперь вместо того, чтобы заблокировать двигатель, система самостоятельно включит режим возврат угоняемого автомобиля.

Таким образом, при поездке в неблагополучный район, находясь в автомобиле, поставьте его на охрану с работающим двигателем.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ+ двери - закрыты | 1, 2 | СИД - горит 2 сек., затем редко мигает |

Если Вас вынуждают покинуть автомобиль под угрозой применения силы или оружия, выполните требования, не предпринимая никаких действий. При открытии двери система уже получила команду AntiHiJack - активизировать режим возврат угоняемого автомобиля. Вам не нужно торопиться - при выключенном зажигании и (или) открытой двери 5-ти минутный отсчет времени приостанавливается.

Как только двери будут закрыты, отсчет времени возобновится, и через 30 секунд движение автомобиля прекратится.

По этому алгоритму работает и программируемый иммобилайзер. Это означает, что если у Вас отобрали ключи при выходе из дома или на автозаправке и не отключили иммобилайзер, система также самостоятельно включит режим возврат угоняемого автомобиля.

##### Отмена режима возврат угоняемого автомобиля

Используя функцию AntiHiJack, будьте внимательны и не забывайте отключить иммобилайзер. Если Вы забыли это сделать, обратите внимание на два "провала" в зажигании, сопровождающиеся двумя короткими звуковыми сигналами - у Вас еще есть время отменить режим возврат угоняемого автомобиля.

В течение первых 30 секунд (то есть до начала тревоги) можно прервать режим AntiHiJack, нажав последовательно на кнопку 2 и, затем, на кнопку 1 брелока (если не установлен персональный код отключения) при включенном зажигании.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| ЗАЖ+ Двери - закрыты СИД - часто мигает | 2, 1 | СИД - не горит |

Если в системе установлен персональный код отключения, режим возврат угоняемого автомобиля может быть отключен в любое время. Для этого включите зажигание, введите первое число кода потайной кнопкой, затем выключите зажигание. Через секунду включите зажигание опять, введите второе число и выключите зажигание. Через 2-3 секунды система перейдет в режим охрана.

В первые 30 секунд работы режима AntiHiJack Вы можете его отменить введя код с брелока, используя кнопки 1 и 2. При этом нажатие на кнопку 1 соответствует первому числу кода, на кнопку 2 - второму. Если код введен правильно, через 3 секунды система вернется в режим снято с охраны.

#### 12. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

а) в режиме снято с охраны при открытии двери, капота или багажника загорается светодиод, что удобно при диагностике концевых выключателей.

б) при включении режима охрана (светодиод горит постоянно в течение 7-и секунд) система проверяет все датчики. Если какой-либо датчик подаст сигнал срабатывания во время диагностики (например, концевой выключатель постоянно замкнут), он будет отключен. Система подаст повторные звуковой и световой сигналы, а светодиод в течение 30 секунд сериями частых вспышек (3 вспышки в секунду) покажет номер (количество вспышек в серии) отключенного датчика (см. Приложения).

Пример: сработал датчик удара (6 частых вспышек)

в) в любом режиме система проверяет ток нагрузки транзисторных выходов. Если какой-либо выход перегружен (например, короткое замыкание), он отключается. В этом случае при снятии с охраны система подаст вместо двух звуковых и световых сигналов три, а светодиод сериями редких вспышек (3 вспышки в две секунды) покажет номер отключенного выхода (см. Приложения).

Пример: выход на сирену закорочен на массу (2 редкие вспышки)

г) если, находясь в охране, система переходила в режим тревога, то при снятии с охраны система подаст вместо двух сигналов четыре, а светодиод сериями частых вспышек покажет номер датчика, вызвавшего тревогу.

Пример: тревогу вызвал концевой выключатель багажника

д) частое, без пауз, мигание светодиода говорит о том, что:

- активизирован режим возврат угоняемого автомобиля (в течение 30-ти секунд);

- Вы входите в программирование (в течение 3-х секунд);

- идет задержка при постановке на охрану потайной кнопкой (в течение 12 секунд).

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программируемые с брелока функции разделены на блоки - оперативные (изменение функций, ввод персонального кода отключения, регулировка чувствительности датчика удара) и установочные. Однако, Вы можете изменять только те функции, которые касаются изменения реакции системы на команды брелока, то есть функции оперативных блоков.

Функции установочных блоков связаны с изменениями в схеме подключения системы к цепям автомобиля и должны программироваться на пункте установки сигнализации.

#### 1. ВХОД В ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для входа в оперативный блок программирования включите зажигание, после этого нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока в течение 2-х секунд. Система подтвердит переход в режим программирования, подав длинные звуковой и световой сигналы. Светодиод сначала часто мигает (3 секунды), затем постоянно горит.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны ЗАЖ+ | 1- | СИД - часто мигает 3 сек., затем постоянно горит |

#### 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Подключение или отключение функций можно производить за один сеанс программирования системы. Кнопкой 3 брелока Вы последовательно перебираете функции, кнопкой 2 подключаете, кнопкой 1 отключаете их.

Таким образом, нажимая на кнопку 3 брелока, Вы продвигаетесь по "лестнице" функций. Подтверждая переход со ступени на ступень, система подаст короткий звуковой сигнал. Количество вспышек светодиода покажет, на какой ступени "лестницы" Вы находитесь:

0 (непрерывное горение светодиода) - ступень для входа и выхода из программирования;

2 - тихая постановка и снятие с охраны;

3 - иммобилайзер;

4 - автопостановка;

5 - запирание дверей при автопостановке;

6 - автоматическое запирание замков дверей при включении зажигания;

7 - имитация неисправности в системе зажигания - создает впечатление перебоев в системе зажигания;

8 - отключение сирены в режиме тревога;

9 - AntiHiJack.

Например, для подключения функции иммобилайзер, при непрерывном горении светодиода нажмите на кнопку 3 брелока 2 раза. Подтверждая переход на следующую ступень, система подаст по одному короткому звуковому сигналу на каждое нажатие.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - программирование СИД - постоянно горит | 3, 3 | , СИД - серия из 3-х частых вспышек |

Затем нажмите на кнопку 2 брелока. Система подаст 3 коротких звуковых сигнала и сигнал на длинный парковочные огни, а светодиод серию из 3-х частых вспышек изменит на серию из 3-х редких.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - программирование СИД - серия из 3-х частых вспышек | 2 | СИД - серия из 3-х редких вспышек |

Таким образом, нажатие на кнопку 2 подключает (3 коротких звуковых сигнала), а нажатие на кнопку 1 отключает (2 коротких звуковых сигнала) функцию. Если функция не подключена - светодиод мигает часто, если подключена - редко. При отключении функции световой сигнал подтверждения на парковочные огни будет коротким. Помните, что световые сигналы подтверждения будут только в том случае, если Вы изменяете состояние функции.

#### 3. ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Последовательно продвигаясь по "лестнице" функций, подключите (или отключите) требуемые. Вы можете также не изменять функцию, а только ее просмотреть.

После 9-й ступени (или при длительном нажатии на кнопку 3 брелока на любой ступени) Вы опять окажетесь на ступени 0.

Для выхода из программирования с сохранением изменений нажмите на кнопку 2 брелока при непрерывном горении светодиода. Система подаст два звуковых и световых сигнала.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - программирование СИД - непрерывно горит | 2 | СИД - не горит |

Помните, если Вы не нажимаете на кнопки брелока более 30 секунд, система самостоятельно выйдет из режима программирование без сохранения изменений.

#### 4. ВВОД ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Для ввода (или изменения) Вашего персонального кода снятия с охраны потайной кнопкой войдите в программирование (нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока при включенном зажигании). При непрерывном горении светодиода (на ступени 0) нажмите и отпустите кнопку 1 брелока еще раз. Система подаст повторные короткие звуковой и световой сигналы подтверждения.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны ЗАЖ+ | 1-, 1 | , , СИД - постоянно горит |

Далее введите первую часть кода потайной кнопкой (от 2-х до 8 нажатий). Выключите и включите зажигание и введите вторую часть кода. Через 2 секунды после повторного выключения зажигания светодиод начнет часто мигать. Система подаст три частых звуковых сигнала и сигнал на парковочные огни, а затем автоматически выйдет из программирования.

Ваш персональный код снятия ручным переключателем хранится в энергонезависимой памяти системы. Даже при отключении аккумулятора этот код не изменится.

Если Вы хотите отменить код снятия - войдите в программирование, нажмите и отпустите кнопку 1 брелока при непрерывном горении светодиода, затем нажмите и отпустите кнопку 1 еще раз. Система подаст два звуковых и световых сигнала (как при снятии с охраны).

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны ЗАЖ+ | 1-, 1,1 | , , , |

#### 5. РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКОВ

Для регулировки концевых выключателей дверей, капота и багажника следует использовать светодиодный индикатор (СИД). В случае, если какой-либо концевой выключатель замкнут на массу, система включает светодиод даже при включенном зажигании.

Микропроцессорный датчик удара системы EXCELLENT® обладают широким диапазоном регулировок и может быть установлен на любой автомобиль. По поводу регулировки датчика удара посоветуйтесь с установщиком системы.

Помните, что правильная регулировка датчиков полностью исключит ложные срабатывания при любых погодных условиях и обеспечит надежную охрану автомобиля.

##### Двухуровневый датчик удара

Для регулировки датчика удара войдите в программирование. При непрерывном горении светодиода (на ступени 0) нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока в течение 2-х секунд. Система подаст повторные длинные звуковой и световой сигналы подтверждения. Вы вошли в оперативный блок изменения зон чувствительности датчика.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны ЗАЖ+ | 1-, 1- | , , СИД - постоянно горит |

После этого можно выключить зажигание.

Кнопкой 3 брелока Вы последовательно перебираете зоны датчика. Подтверждая переход к следующей зоне, система подаст короткий звуковой сигнал. Количество вспышек светодиода покажет, какую зону Вы можете изменить:

0 (непрерывное горение светодиода) - ступень для входа и выхода из регулировки чувствительности;

2 - зона предупреждения датчика удара;

3 - зона тревоги датчика удара;

Для каждой зоны кнопка 2 увеличивает чувствительность (3 коротких звуковых сигнала), кнопка 1 ее уменьшает (2 коротких звуковых сигнала).

Примечание: при достижении максимального или минимального уровня чувствительности сигналы на парковочные огни подаваться не будут.

Помните, что чувствительность зоны тревоги составляет часть чувствительности зоны предупреждения. Поэтому при изменении чувствительности зоны предупреждения обязательно скорректируйте чувствительность зоны тревоги.

Установите первый уровень (зона предупреждения) таким образом, чтобы система подавала короткий звуковой сигнал при несильном ударе по кузову автомобиля (например, удар ладонью руки с расстояния 5 см). Если при ударе Вы превысите порог зоны тревоги, система включит парковочные огни.

Затем отрегулируйте второй уровень, чтобы система подавала звуковой сигнал при сильном ударе, почти достаточном для разбития стекла (срабатывание зоны тревоги подтверждается также парковочными огнями). Такая регулировка считается правильной и не приводит к ложным срабатываниям датчика.

Помните, что если Вы в течение 30 секунд Вы не изменяете чувствительность или не воздействуете на датчик, система самостоятельно выйдет из оперативного блока изменения чувствительности без сохранения изменений.

Например, Вы хотите уменьшить чувствительность зоны предупреждения датчика удара (т.е. даже при слабом ударе по кузову система подает звуковой сигнал предупреждения). Для этого войдите в оперативный блок изменения зон чувствительности датчика. Затем (при непрерывном горении светодиода) нажмите на кнопку 3 брелока 1 раз. Подтверждая переход на следующую ступень, система подаст один короткий звуковой сигнал. Далее нажмите на кнопку 1 брелока - чувствительность зоны предупреждения уменьшится на один уровень (их всего 16), а система коротким звуковым сигналом это подтвердит. Ударьте (не сильно) ладонью по крыльям, капоту, багажнику - на каждый удар система будет подавать звуковой сигнал. Вы можете еще уменьшить (кнопкой 1) или увеличить (кнопкой 2) чувствительность до требуемого уровня.

Теперь Вы можете (если это необходимо) перейти к регулировке чувствительности зоны тревоги датчика удара (нажмите и отпустите кнопку 3 брелока). Как обычно, переход системы на следующую ступень сопровождается коротким звуковым сигналом, а светодиод сериями из 3-х вспышек будет указывать, что Вы можете изменить значение чувствительности зоны тревоги датчика удара.

Не забудьте выйти из оперативного блока изменения чувствительности датчиков с сохранением изменений.

##### Индикация 4-х последних тревог

После завершения регулировки зон датчика удара перейдите на ступень 0 (непрерывное горение светодиода) при помощи кнопки 3 брелока, затем нажмите на кнопку 2. В этом случае система выйдет из оперативного блока изменения зон чувствительности и запомнит новые параметры. Причем, система также укажет причины последних 4-х тревог количеством вспышек светодиода (по 30 секунд на каждую тревогу) последовательно: сначала последнюю, затем предыдущую и т.д. Прервать индикацию можно кнопкой 3 брелока, поставить систему на охрану или включить зажигание.

Таким образом, если в случае тревоги после снятия с охраны Вы забыли посмотреть ее причину:

- включите зажигание;

- нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока до длинного звукового и светового сигналов подтверждения;

- дождитесь непрерывного горения светодиода и выключите зажигание;

- нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока до повторных звукового и светового сигналов подтверждения;

- нажмите и отпустите кнопку 2 брелока.

| Состояние | Действия | Индикация |
| --- | --- | --- |
| режим - снято с охраны ЗАЖ+ | 1-, 1-, 2 | СИД - причины последних 4-х тревог |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Базовый блок |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9,0 - 18 В |
| Ток потребления в режиме охрана (без учета потребления датчиков) | не более 10 мА |
| Сопротивление по входам дверей, капота, багажника | 2 кОм |
| Сопротивление по входам датчиков | 68 - 120 кОм |
| Максимальный выходной ток (при температуре не выше +40 град. Цельсия): |  |
| сирена (положительный) питание датчиков (положительный) парковочные огни - каждый выход (положительный) управление электроприводами (положительный) блокировка зажигания (отрицательный) замок багажника (положительный) | 1,5 А 0,3 А 15,0 А 15,0 А 0,7 А 0,7 А |
| Габаритные размеры | 100мм x 73мм x 30мм |
| Диапазон рабочих температур | -40...+80 град. Цельсия |
| Брелок |  |
| Напряжение питания (батарейка A27) | 12,0 В |
| Ток потребления в режиме передачи | не более 5 мА |
| Габаритные размеры | 46мм x 37мм x 12мм |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 град. Цельсия |
| Датчик удара |  |
| Напряжение питания | 7,5 - 18 В |
| Ток потребления в покое | не более 2,5 мА |
| Габаритные размеры | 49мм x 39мм x 23мм |
| Тип чувствительного элемента | магнитоэлектрический |
| Диапазон рабочих температур | -40...+80 град. Цельсия |

### СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

##### Активная и пассивная блокировки

Система EXCELLENT® обеспечивает два возможных способа блокировки двигателя: пассивная (по умолчанию) и активная (если функция подключена).

Пассивная блокировка двигателя не позволит завести двигатель даже при отсоединении или разрушении базового блока системы, что значительно усиливает противоугонные свойства системы.

Подключение функции активная блокировка и соответствующее подсоединение к цепям автомобиля позволяет в большинстве случаев избежать блокировки двигателя при отказе базового блока (например, при обрыве цепей питания). Это повышает безопасность пользования автомобилем.

##### Алгоритмы работы блокировок

При любом виде блокировки двигателя алгоритм работы может быть различным. Ваша система может использовать обычную блокировку двигателя (абсолютный запрет на его запуск), а также возможно подключение функции имитация неисправности в системе зажигания.

Обычную блокировку рекомендуется применять при блокировании цепей стартера. Напротив, подключение функции имитация неисправности в системе зажигания полезно применять при блокировании цепей зажигания или впрыска топлива. Алгоритм работы данной функции подобран таким образом, чтобы у угонщика не возникло желание искать блокируемые цепи: двигатель заводится, но по характеру его работы можно сделать вывод о нарастающей неисправности в цепях зажигания. Через 15-20 секунд двигатель окончательно глохнет.

##### Беспроводная блокировка (опция)

Ваша система при установке может быть дополнена микроиммобилайзерами беспроводной блокировки. Каждый такой микроиммобилайзер представляет собой отдельное микропроцессорное устройство, устанавливаемое в разрыв штатных цепей автомобиля.

Микроиммобилайзеры не связаны проводами с центральным блоком системы. Управляющие сигналы они получают по цепям питания. Поэтому угон автомобиля с установленными микроиммобилайзерами весьма затруднен - угонщик должен найти и удалить их. Даже обнаружение центрального блока системы не позволит проследить местоположение микроиммобилайзеров по проводам от центрального блока.

Хотя каждая система имеет свои уникальные коды управления микроиммобилайзерами, при замене центрального блока или брелоков системы нет необходимости искать и заменять их. Микроиммобилайзеры можно просто переобучить командам нового блока. Однако, сделать это могут только специалисты установочного центра.

#### 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Индикация причины тревог (по числу вспышек светодиода в серии)

- - концевые выключатели дверей

- - концевой выключатель багажника

- - концевой выключатель капота

- - дополнительный датчик

- - датчик удара

- - зажигание

- - критическое понижение напряжения питания, а также при воздействии электрошока

Индикация отключенных датчиков (по числу вспышек светодиода в серии)

- - концевые выключатели дверей

- - концевой выключатель багажника

- - концевой выключатель капота

- - дополнительный датчик

- - зона тревоги датчика удара

- - зажигание

- - зарезервировано

- - неисправен датчик удара

Индикация перегруженных выходов системы (по числу вспышек светодиода в серии)

- - сирена

- - питание датчиков

- - зарезервировано

- - замок багажника

- - блокировка зажигания

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма Magic Ring, Ltd. гарантирует безотказную работу системы в течение ОДНОГО года с даты ее установки или продажи (но не более 18 месяцев с даты выпуска), а также ее послегарантийное обслуживание.

Гарантийному (бесплатному) ремонту и техническому обслуживанию не подлежат устройства или их компоненты, имеющие на себе следы механического воздействия, вскрытия, неквалифицированного ремонта.

Не подлежат гарантийному восстановлению устройства залитые водой либо другими жидкостями, а также вышедшие из строя по причине аварии либо неисправности (неквалифицированного ре-монта) электрооборудования автомобиля, повреждения подсоединительных проводов либо завышения номиналов предохранителей.

Гарантия фирмы Magic Ring, Ltd. не охватывает дополнительные устройства, подключенные к системе и не входящие в комплект поставки (автопейджеры, приводы замков дверей, специальные сирены, замки капота или багажника и пр.). Гарантия фирмы Magic Ring, Ltd. не распространяется на проложенные в автомашине подсоединительные провода системы или на возможные повреждения штатной автомобильной проводки при монтаже системы.

Установщик, учитывая высокую надежность системы EXCELLENT®, состояние автомобиля и качество собственных работ по монтажу, вправе продлить срок гарантии. Данное обстоятельство не накладывает на фирму Magic Ring, Ltd. никаких дополнительных обязательств и является предметом особого соглашения между установщиком и пользователем.

Если у Вас возникли сомнения в работоспособности системы, просим Вас обращаться к Вашему Сертифицированному установщику или продавцу. Он сможет либо самостоятельно разрешить Вашу проблему, либо направить демонтированную систему (или один из ее компонентов) на фирму Magic Ring, Ltd. Решение об обоснованности заявленной претензии, о целесообразности выполнения гарантийного или внегарантийного, послегарантийного ремонтов, а также об их стоимости принимает фирма Magic Ring, Ltd.. Все ремонты системы EXCELLENT® (за исключением бесплатного гарантийного) осуществляются по их себестоимости.